## Slide 1
Уральское управление Ростехнадзора
Межрегиональный отдел горного надзора
ИТОГИ РАБОТЫ
за 5 месяцев 2024 года

## Slide 2: По состоянию на 01.06.2024 Уральским управлением Ростехнадзора зарегистрировано 266 организаций, эксплуатирующих 416 ОПО поднадзорных горному надзору
Челябинская область
193 ОПО
Свердловская область
217 ОПО
Курганская область
6 ОПО
Notes: <number>

## Slide 3
Характеристики поднадзорных производств.
Распределение ОПО по классам опасности
12
11
30
35
0
161
3
14
10
2
137

## Slide 4
Дата | Предприятие | Степень травмирования
20.01.2024 | ООО «Краснотурьинск Полиметалл» | Тяжелый несчастный случай
13.02.2024 | ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» | Смертельный несчастный случай
16.02.2024 | АО «Южуралзолото группа компаний» | Тяжелый несчастный случай
21.02.2024 | ООО «Березовский рудник» | Групповой несчастный случай
25.03.2024 | АО «Севуралбокситруда» | Групповой несчастный случай
01.04.2024 | АО «Богословское рудоуправление» | Авария
01.04.2024 | АО «Богословское рудоуправление» | Групповой несчастный случай в результате аварии
11.04.2024 | ООО «Гумбейский щебеночный завод» | Тяжелый несчастный случай
17.04.2024 | ООО "РемЭнергоМонтаж" | Смертельный несчастный случай
30.04.2024 | АО «Севуралбокситруда» | Тяжелый несчастный случай
13.05.2024 | АО «ЕВРАЗ КГОК» | Авария
13.05.2024 | АО «ЕВРАЗ КГОК» | Смертельный несчастный случай в результате аварии
15.05.2024 | ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | Смертельный несчастный случай
17.05.2024 | ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | Смертельный несчастный случай
Показатели аварийности и производственного травматизма
Т Р А В М А Т И З М

## Slide 5
Динамика травматизма, аварий и инцидентов на ОПО за 5 месяцев 2023 и 2024 года.
2
1
3

## Slide 6
Описание обстоятельств и причин аварий и несчастных случаев
Аварии:
01.04.2024 на шахте Северопесчанская АО «БРУ» при подготовки к разделки негабарита на скреперном штреке горизонта -338м Верхней залежи, предварительно при нарушении монтажа электровзрывной сети произошел неконтролируемый взрыв. В результате чего было травмировано 4 человека: машинист скреперной лебедки, три проходчика, один из которых погиб.
Принятые меры:
В отношении АО «БРУ» ш. «Северопесчанская» составлен протокол о временном запрете деятельности горизонта -338м, составлен протокол об административном приостановлении деятельности этого же горизонта и направлен в Краснотурьинский городской суд. Судом принято решение о приостановлении деятельности горинта -338м на 90 суток. Также у данной организации приостановлено действие разрешения на проведение взрывных работ.
Расследование продолжается.

## Slide 7
Аварии:
13.05.2024 в АО «ЕВРАЗ КГОК» водитель автосамосвала БелАЗ-75131 гар. № 13 работник ООО «Ванадий-транспорт» Абдрахманов Урал Фаритович (1987г.р., стаж с 07.2023г.) выполнял по наряд-заданию перевозку горной массы от ЭКГ №58 на п/пункты №1,2 в Главном карьере. В 15:35 час. при движении груженого БелАЗа вверх по технологической дороге №8, не доезжая отм. +100 м, самовал остановился, водитель сообщил по радиосвязи о неисправности двигателя (двигатель заглох и не заводился) и запросил техпомощи. Через 5,5 мин. после этого БелАЗ покатился по дороге вниз, наехал на бровку автодороги и упал вниз на борт карьера через 5 уступов (высота падения около 75 м.). Работник был обнаружен под завалами горной массы без признаков жизни.
Расследование продолжается.

## Slide 8
Групповые несчастные случаи:
21.02.2024 на опасном производственном объекте I класса опасности «Березовский рудник» ООО «Березовский рудник» при переезде работников с горизонта 612м. на горизонт 512м. во время начала движения клети с людьми с горизонта 612м. произошло падение порожнего вагона ВГ-2,2 с горизонта 512 метров на клеть. В клети находилось 2 человека, получившие тяжелую и легкую травмы.
- отсутствие контроля за выполнением вагонообмена, а именно: эксплуатация клети с зафиксированными концевыми выключателями стволовых решеток, в результате чего стало возможно падение вагонетки грузовой шахтной ВГ-2,2 в ствол «Слепая-4» с последующим трамированием пострадавших.
- ненадлежащее осуществление производственного контроля за выполнением технологических операций на ОПО Рудник подземный «Березовский».

## Slide 9
25.03.2024 на опасном производственном объекте I класса опасности шахте «Кальинская» АО «СУБР» во время производства забойного цикла по панельному штреку «ЮГ» отм.-1096м. В блоке 13-й северный -1130 в 04:22 произошло сейсмическое событие, обрушение покрывающих пород блока на протяжении 7 метров по панельному штреку. В результате обрушения пострадало 2 человека. Тяжелая и смертельная травмы.
Расследование продолжается.
01.04.2024 на шахте Сверопесчанская АО «БРУ» при подготовки к разделки негабарита на скреперном штреке горизонта -338м Верхней залежи, предварительно при нарушении монтажа электровзрывной сети произошел неконтролируемый взрыв. В результате чего было травмировано 4 человека: машинист скреперной лебедки, три проходчика, один из которых погиб.
Расследование продолжается.

## Slide 10
Смертельный травматизм:
13.02.2024 на опасном производственном объекте I класса опасности шахте «Южная» ОАО «ВГОК» горный мастер подземного комплексного участка № 3 шахты «Южная» Кузнецов Е.С. сообщил горному диспетчеру, что по окончании смены из шахты не выехал машинист скреперной лебедки подземного комплексного участка № 3 Попов А.С. Были организованы поиски Попова А.С. силами работников шахты. Машинист скреперной лебедки Попов А.С. был найден на пластинчатом питателе дробилки гор.-333м. Пострадавший был вывезен на поверхность, где работники скорой помощи констатировали смерть.
Расследование продолжается.
17.04.2024 в ООО «РемЭнергоМонтаж» фабрике обогащения рудного сырья чёрных металлов АО «ЕВРАЗ КГОК», произошел несчастный случай со смертельным исходом со слесарем по ремонту оборудования Макаревичем В.А. ООО «РемЭнергоМонтаж». По предварительной информации в результате ремонтных работ на конвейере произошло затягивание пострадавшего под вращающийся вал.
Расследование продолжается.

## Slide 11
13.05.2024 в АО «ЕВРАЗ КГОК» водитель автосамосвала БелАЗ-75131 гар.№13 работник ООО «Ванадий-транспорт» Абдрахманов Урал Фаритович (1987г.р., стаж с 07.2023г.) выполнял по наряд-заданию перевозку горной массы от ЭКГ №58 на п/пункты №1,2 в Главном карьере. В 15:35 час. при движении груженого БелАЗа вверх по технологической дороге №8, не доезжая отм. +100 м, самовал остановился, водитель сообщил по радиосвязи о неисправности двигателя (двигатель заглох и не заводился) и запросил техпомощи. Через 5,5 мин. после этого БелАЗ покатился по дороге вниз, наехал на бровку автодороги и упал вниз на борт карьера через 5 уступов (высота падения около 75 м.). В результате аварии работник был обнаружен под завалами горной массы без признаков жизни.
Расследование продолжается.
15.05.2024 в 14 часов 00 минут на ОПО «Фабрика агломерационная № 5» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» При перемещении по рабочему проходу, вдоль конвейера СК-04 бункеровщик Чемезова Кристина Артуровна упала в ремонтный люк (d=800 мм) бункера №1 с отм. +22.500м на отм. +9.500м, поучив в результате травмы не совместимые с жизнью.
Расследование продолжается.

## Slide 12
17.05.2024 в 16 часов 30 минут на ОПО «Цех дробильно-сортировочный» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Для выполнения работ по замене резинового уплотнения (борта) укрытия ленточного конвейера № 32 Ильин В.А. поднялся на ленту остановленного, но не обесточенного конвейера № 32. В момент нахождения работника на ленте, конвейер пришел в движение, в результате чего, Ильин В.А. был затянут движущейся лентой под укрытие перегрузочного устройства, получил при этом травмы, не совместимые с жизнью.
Расследование продолжается.

## Slide 13
Тяжелые несчастные случаи:
20.01.2024 ООО «Краснотурьинск Полиметалл» при выполнении работ, не предусмотренных нарядом, самостоятельно приняв решение оказать помощь в ремонте колеса погрузчика, при ударе кувалдой по стопорному кольцу колеса, находившегося в накаченном состоянии, разблокировал стопорное кольцо и от удара вылетевшего диска и покрышки, бункеровщик получил удар по нижней части тела. Получена тяжелая травма.
Причины несчастного случая:
- Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. - Не осуществлен контроль за работником, выполняющим работы, предусмотренные нарядом;
- Недостаточная организация производственного контроля.

## Slide 14
16.02.2024 на ГОК «Березняковский» АО «Южуралзолото группа компаний» не дождавшись остановки мельницы, машинист принял решение осмотреть работу механизмов и произвести очистку каретки загрузочного устройства мельницы от негабаритов при помощи лома. Для этого, не дождавшись остановки МПСИ поднялся на ограждение барабана мельницы. Затем в пространство между вращающейся мельницей и загрузочным устройством засунул лом, в загрузочную каретку с целью, расшевелить негабаритный кусок породы, при этом второй конец лома попал в зону действия вращения мельницы в результате чего лом спружинил в сторону пострадавшего и ударив его по голове.
Причины несчастного случая:
- Несовершенство технологического процесса;
- Неудовлетворительная организация производства работ;
- Недостаточная организация производственного контроля.

## Slide 15
11.04.2024 в 10 часов 50 минут на карьере ООО «Гумбейский щебеночный завод» при выполнении ремонтных работ машинист буровой установки Захаров Дмитрий Николаевич в 10.50 во время откручивания второго штуцера, конец рукава высокого давления резко сорвало и гайкой ударило по левой ноге, в результате чего работник получил тяжелую травму.
Причины несчастного случая:
- Монтаж (демонтаж) неисправных машин, механизмов, оборудования.
- Неудовлетворительная организация производства работ,;
- Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе не проведение обучения и проверки знаний охраны труда;

## Slide 16
30.04.2024 в шахте «Кальинская» АО «СУБР» произошел горный удар в блоке 11 север гор. – 1130 м. В результате обрушения горной массы пострадал машинист буровой установки участка «Профилактики и предупреждения горных ударов», получил тяжелую травму.
Расследование продолжается.

## Slide 17
Анализ основных показателей надзорной деятельности в период с 01.01.2024 по 01.06.2024 и аналогичный период 2023 года
Контрольно (надзорные)
мероприятия
Выявленные нарушения требований промышленной безопасности
19
26
277
226
191
214
518
654

## Slide 18: Количество административных штрафов
Сумма наложенных штрафов,
тыс. рублей
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
80
73
3020
3110
Notes: <number>

## Slide 19
Анализ соблюдения установленных требований промышленной безопасности
Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности
 | Свердловская, Челябинская и Курганская области
Закреплено за отделом: | 283
Рассмотрено отчетов о ПК: | 240
Деятельность не ведется: | 10
Сведений не предоставлено: | 33
Планируется привлечение к административной ответственности, организаций не предоставивших отчет об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.
За межрегиональным отделом горного надзора закреплено 283 предприятий.

## Slide 20
Анализ соблюдения установленных требований промышленной безопасности
В ходе мероприятий по контролю выявлялись факты эксплуатации зданий и сооружений без проведения экспертизы промышленной безопасности, а также без выполнения мероприятий указанных в экспертизе промышленной безопасности. По данным фактам составлялись протоколы об административной ответственности и направлялись в суд для административного приостановления деятельности.
Экспертиза промышленной безопасности

## Slide 21
Анализ соблюдения установленных требований промышленной безопасности
Страхование ответственности за причинения вреда при эксплуатации ОПО
Под надзором межрегионального отдела горного надзора находится 283 организации эксплуатирующие опасные производственные объекты.
По состоянию на 01.06.2024, полис обязательного страхования гражданской ответственности отсутствует у 10 организаций, которые, в настоящий момент, не ведут деятельность в области промышленной безопасности. Таким образом, процент организации с отсутствующим полисом страхования, составляет – 2,3 %.
По данным предприятиям будет проводиться проверка на наличие признаков опасности с последующим исключением из государственного реестра опасных производственных объектов.

## Slide 22
Анализ показателей лицензирования
Под надзором межрегионального отдела горного надзора находится 283 организации эксплуатирующие опасные производственные объекты.
Без лицензии числится 10 предприятий на которых лицензионная деятельность не ведется по следующим причинам:
ликвидации из ЕГРЮЛ
введено конкурсное управление
отсутствует эксплуатирующий персонал, эксплуатация ОПО не ведется.

## Slide 23
Общая оценка состояния безопасности и противоаварийная устойчивость предприятий
В целях обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий, на всех ОПО разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.
Осуществляется контроль за проведением учебных тревог, в том числе при проведении постоянного государственного надзора.
Все предприятия имеют договор аварийного прикрытия с аварийно-спасательными формированиями (АСФ) или аварийно-спасательными службами (АСС). У некоторых предприятий имеются собственные АСС или АСФ в виде отдельных подразделений или отдельных юридических лиц.
Противоаварийную устойчивость опасных производственных объектов, поднадзорных межрегиональному отделу горного надзора Уральского управления Ростехнадзора можно охарактеризовать, как – удовлетворительную.

## Slide 24: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ