# О состоянии аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления  Ростехнадзора

за 12 месяцев 2016г.

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Вид надзора | Количество аварий | Число пострадавших во время аварий | Ущерб от аварии, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. со смертельным исходом |  |
|  | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 |
| Свердловская область |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 807,896 | 317, 685 |
| Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 400,0 | 0 |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 922,303 | 36 433,5 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 867,0 |
| Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,120 | 167 800,0 |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 650, 007 |
| Надзор за тепловыми установками потребителей |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 135,0 |
| Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 8 193, 138 |  |
| Челябинская область |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 1 000,119 |
|  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Расследование проводило Западно-Уральское управление Ростехнадзора. До-кументы по расследованию аварии не поступали |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 113,0 |  |
| Надзор за тепловыми электростанциями |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за тепловыми установками потребителей |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями - лифты | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 326, 535 | Расследова- ние не закончено |
| Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатыва-ющей промышленности | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 37,0 |  |
| Курганская область |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029,1 |
| Итого | 16 | 18 | 22 | 6 | 8 | 3 | 29 481, 992 | 233 232,411 |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев | Кол-во смертельно пострадавших, чел. | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них групповых | из них со смертельным исходом |  |  |
|  | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Свердловская область |
| Горнорудный надзор | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| Надзор за электроустановками потребителей | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |
| Надзор за тепловыми электростанциями |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Челябинская область |
| Горнорудный надзор | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Курганская область |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |
| Горнорудный надзор | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Итого: | 26 | 32 | 8 | 7 | 22 | 29 | 26 | 31 | 8 | 6 |

( В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

Утрата ВМ

За 12 месяцев 2016 года:  13.04.2016 в 06-30 отделом МВД России по Златоустовскому городскому округу обнаружена утрата ВМ ОП "Горный". ЗАО "Михеевский ГОК" Рудник с открытым способом разработки Михеевского месторождения. Обстоятельства: 01.04.2016 у гражданина Старикова И.В. изъяты 3 шашки - детонатора и 2 капсюля - детонатора неэлектрической системы Rionel и 2 капсюля - детонатора неэлектрической системы Maxam.

За 12 месяцев 2015 – 1 случай утрат ВМ.

Свердловская область

Аварийность

За 12 месяцев  2016  года на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (Свердловская область) произошло 11 аварий. В сравнении  с прошлым 2015  годом – 9.

Таблица 1

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Вид надзора | Количество аварий | Число пострадавших во время аварий | Ущерб от аварии, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. со смертельным исходом |  |
|  | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2015 | 12 мес. 2016 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 807,896 | 317, 685 |
| Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 400,0 | 0 |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 922,303 | 36 433,5 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 867,0 |
| Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,120 | 167 800,0 |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 650, 007 |
| Надзор за тепловыми установками потребителей |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 135,0 |
| Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 8 193, 138 |  |
| Итого | 9 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 27 328, 457 | 231 203, 192 |

1. 16.01.2016  5:30 (мск) Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, Закрытое акционерное общество "ГАЗЭКС". Обстоятельства: при проведении земляных (планировочных) работ организацией ООО «Циклон» произошло механическое повреждение подземного газопровода высокого давления Р=0,6 Мпа, D 159 мм.

Причины:

Организационные:

1. Отсутствие контроля со стороны начальник участка Телицина О.С и производителя работ Рябкова И.Б. ОП «Филиал «Урал» ООО «Циклон» за движением или перемещением спецтехники в охранной зоне действующего газопровода, в нарушение п. 5.1.4 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

2. Отсутствие контроля по освидетельствованию и опробованию средств механизации  перед выездом на линию. Нарушение п. 7.1.3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Технические:

Сквозное разрушение стенки трубы стального подземного газопровода высокого давления II категории (0,6 МПа) бульдозером «ЧЕТРА» ДТ-25.

Экономический ущерб: 219,5 тыс.руб.

2. 18.02.2016 11:25 (мск)  Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Обстоятельства: разгерметизация газопровода с возгоранием газа.  Место аварии: участок магистрального газопровода Оренбургского ЛПУ МГ.

Причины:

Технические:

Дефект металла трубы в виде трещины по линии сплавления продольного заводского шва с основным металлом трубы, образовавшейся на стадии производства, и развивавшейся по механизму коррозионного растрескивания под напряжением.

Организационные:

Неудовлетворительная организация проведения технического контроля качества продукции при изготовлении трубы на заводе-изготовителе.

Экономический ущерб: 36 433,5 тыс.руб.

3. 26.02.2016 18:40 (мск) Надзор за подъемными сооружениями. ООО "КРАНСИТИ". Обстоятельства: При повороте стрелы башенного крана произошло обрушение верхней поворотной части крана вместе со стрелой, консолью с противовесом, оголовком и кабиной машиниста на землю с высоты 80 м. При падении стрела крана (частично) упала на 5-ти этажный жилой дом (повреждение кровли и стен здания). Смертельно пострадал машинист башенного крана Лебедев Виктор Валерьевич.

Причины:

1. Разрушение болтов крепления опорно-поворотного устройства ('далее - ОПУ) крана и падения его стрелы на землю, из-за не соответствия требованиям промышленной безопасности в процессах эксплуатации и ремонта башенного крана.

2. Эксплуатация неисправной грузоподъемной машины (башенный кран Potain MD-265). выразившаяся в эксплуатации крана с частично отсутствующими болтами крепления ОПУ. а также с износом ОПУ более допуска (Код 003).

3. Ремонт металлоконструкций крана с применением сварки:

3.1. Отсутствие согласования ремонта с предприятием изготовителем крана POTAIN;

3.2. Снятие болтов крепления ОПУ при проведении ремонта с последующей их установкой без соответствующей затяжки необходимым усилием, что не исключает затяжку болтов с усилием, превышающим значения указанные в инструкции по эксплуатации крана POTAIN;

3.3. После проведенного ремонта снятые болты крепления ОПУ не были заменены на новые.

4. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. выразившиеся в отсутствии условий неукоснительного выполнения специалистами ООО «КРАНСИТИ» требований настоящих ФНП. должностных инструкций, а персоналом - производственных инструкций.

Экономический ущерб: 25 652,363 тыс.руб.

4. 20.03.2016 в 00:30 (мск) Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями. МУП ЖКХ  "Энергия". Обстоятельства: замерзание тепловой сети и запорной арматуры с разрывом участков тепловой сети протяженностью 1100 метров, остались без теплоснабжения 5-ть двухэтажных домов более 24 часов.

Причины:

- Отсутствует План действий организации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее План), согласованный с территориальным органом МЧС России.

- Не проводятся тактико-специальное учение с привлечением формирований постоянной готовности.

- Не организовано обучение сотрудников предприятия по порядку действий в чрезвычайных ситуациях, способу защиты в чрезвычайных ситуациях.

- Руководящий состав предприятия (руководитель организации, работники организации, специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям организации) не прошли обучение по вопросам ЧС.

- Не созданы резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Не проведено командно-штабное учение.

- Не создана комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (отсутствует приказ о создании КЧС, не утверждено положение, не определены состав, компетенция и полномочия КЧС, отсутствуют план работы на год, протоколы заседаний).

- Не определена и документально не подтверждена  категория надежности электроприемников по надежности обеспечения электроснабжения от которой запитаны котельная, скважина.

- Не проводятся противоаварийные тренировки с работниками из числа оперативного, оперативно – ремонтного персонала, оперативных руководителей один раз в три месяца.

- Отсутствует программа противоаварийных тренировок, разработанная в соответствии с тематическим планом.

- Отсутствует воднохимический режим  тепловых энергоустановок, трубопроводов.

- Не определена периодичность, не проводится контроль качества воды и отсутствует график химконтроля за водно – химическим режимом в соответствии с требованиями санитарных норм  и правил.

- Отсутствует акт приемки тепловых энергоустановок  и тепловых сетей в эксплуатацию.

- Не проведено техническое диагностирование  водогрейных котлов «Энергия-3», специализированной организацией, отработавших  нормативный  срок службы (дата ввода в эксплуатацию 1990 год) и находящихся в эксплуатации, в целях определения  дополнительного срока службы, мероприятий обеспечивающих надежную работу.

- Отсутствуют режимные карты тепловых энергоустановок.

- Отсутствуют паспорта на тепловую сеть.

- Не проведено техническое диагностирование  тепловой сети, специализированной организацией, отработавших   нормативный срок эксплуатации (дата ввода в эксплуатацию отсутствуют) и находящиеся в эксплуатации, в целях определения  дополнительного срока службы, мероприятий обеспечивающих надежную работу.

- Отсутствуют акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления, вентиляции.

- Не проводятся организацией ремонты в соответствии с графиком планово – предупредительных ремонтов.

- Местами разрушена тепловая изоляция трубопроводов тепловой сети.

- На рабочем месте оператора  отсутствует технологическая схема.

- Отсутствует график проверки знаний в организации, утвержденный ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Главный энергетик Цепелев Н.С и начальник производственного отдела Стерлягов С.В. МУП ЖКХ «Энергия» не прошли проверку знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в соответствующей комиссии в установленном порядке.

- Главный инженер МУП ЖКХ «Энергия» Журавлев С.В. не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в соответствующей комиссии в установленном порядке.

Нарушение: п. 1.4.28, 1.4.20.  ПТЭ ТЭ.

- Не пересмотрены, не переутверждены инструкции  на предприятии МУП ЖКХ «Энергия» от 16.12.2013 (не реже одного раза в два года), не доведены до сведения всех работников с отметкой в журнале распоряжений.

В результате отключения электроэнергии и низкой температуры (до -15 C) окружающего воздуха произошло замерзание теплотрассы к котельной №18 с. Покровское. В результате недостаточной подачи воды на котельную №18, произошла остановка котельной. Без теплоснабжения остались 5 двухэтажных домов по ул. Октябрьская.

Пострадавших лиц нет.

Экономический ущерб: 650 007  рублей.

5. 24.03.2016 12:00 (мск)  Надзор за объектами газораспределения и газопотребления. Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа "Новоуральскгаз". Обстоятельства: При заправке бытовых баллонов произошло возгорание с последующим взрывом. Пострадавших нет.

Технические причины аварии:

1. При наполнении баллона в наполнительном отделении ГНС МУП НГО «Новоуральскгаз» объемом 12 л. после отцепления заправочной струбцины произошло разрушение вентиля по верхней границе резьбового соединения в следствии нарушения технологии литья и производства производителем.

2. Возгорание газо - воздушной смеси произошло в следствии искры,

образовавшейся в момент соприкосновения (хаотично движущегося баллона под воздействием струи выходящих газов из образовавшегося отверстия при разрушении вентиля) металлического корпуса баллона об металл

находящегося в помещении оборудования и материалов.

3. Воспламенение и разрушение наполненных баллонов СУГ (объемом 5, 12, 27 и 50 литров), подготовленных для отправки потребителям в смежном отделении по приему и выдаче баллонов в следствии воспламеняя СУГ из 12 литрового баллона.

Организационные причины аварии:

1. Отсутствие производственного контроля со стороны руководства предприятия в отношении ГНС, выразившиеся в:

- В плане локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО не проработаны действия персонала ГНС в отношении вида аварии - повреждение вентиля баллона при наполнении, утечки СУГ из баллона и его возгорание.

- Производственные инструкции персонала ГНС не переработаны с учетом действующей нормативно - технической документации.

- В производственной инструкции по наполнению баллонов сжиженным

газом (ИП-302-04) отсутствует порядок передачи порожнего баллона от приемщика (кладовщика) слесарю наполнительного отделения для наполнения.

-Отсутствует договор на аварийное прикрытие ОПО с специализированными подразделениями, аттестованными в установленном порядке.

- Допускается выполнение газоопасных работ одним рабочим.

Экономический ущерб: 98 000  рублей.

6. 13.05.2016 г. в 01-03 (мск) Публичное акционерное общество "Т Плюс" на ПГУ Нижнетуринской ГРЭС. Надзор за тепловыми электростанциями. Обстоятельства:  отключился блок № 2 (ГТУ-2, ПТ-2) защитой по вибрации подшипников ГТУ-2.

Учитывая требования п.4 в -  повреждение турбины генератора или силового трансформатора номинальной мощностью 10 МВт (10 МВА) и более, если такое повреждение привело к вынужденному простою в ремонте оборудования в течение 25 суток и более Правил расследования аварий в электроэнергетике, утвержденных ПП РФ от 28.10.09г. № 846, в настоящий момент газовая турбина 2 блока ПГУ Нижнетуринской ГРЭС остается в ремонте. Сообщение от 09.06.2016.

Причины:

Организационная: Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа; Техническая: Нарушение нормального вибросостояния,

Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос.

7. 28.06.2016  в 06:31(мск) Надзор за подъемными сооружениями, ОАО "Святогор".  Обстоятельства: 28.06.2016 в 08 час. 31 мин. в металлургический цех в конвертерном отделении при работе мостового электрического специального крана  рег. № 41920 произошел обрыв каната главного подъема, вследствие чего произошло падение крюковой подвески с траверсой на стропальщика 4 разряда конвертерного отделения металлургического цеха.	 (Смертельно пострадал Подоплелов Сергей Александрович – стропальщик 4 разряда конвертерного отделения металлургического цеха ОАО "Святогор").

Причины:

1. Технические причины аварии.

Обрыв каната механизма главного подъема и падение крюковой подвески с траверсой на землю, в следствии не срабатывания электрической схемы механизма главного подъёма (при сработавших конечных выключателях не отключился контактор в панели подъёма), в результате чего крюковая подвеска уперлась в раму тележки, что привело к обрыву каната и падению подвески с траверсой. Несрабатывание контактора возможно при наличии на кране токопроводящей пыли и попадания атмосферных осадков на вспомогательные троллеи Произошедшее возможно при замыкании троллеев конечных выключателей на корпус, либо пробоя изоляторов вспомогательных троллеев на корпус или замыкания проводов конечных выключателей, идущих на панель управления механизма главного подъёма в концевой кабельной разделке у вспомогательных троллеев. При этом образуется электрическая цепь с напряжением, достаточным катушке контактора в панели подъема для удержания его во включенном положении.

2 Организационные причины аварии.

2.1. Не соблюдение машинистом крана требований безопасности при эксплуатации крана.

2.2. Несоответствие крана по условиям воздействия климатических факторов внешней среды.

2.3. При осуществлении приема - сдачи смены работа приборов безопасности, конечных выключателей, тормозов крана не проверена, поставлены подписи в вахтенном журнале приема - сдачи смены о том, что кран в исправном состоянии, записи о нарушении в работе крана в вахтенный журнал приема - сдачи смены не внесены, вследствие чего не доведена информация о нарушении в работе крана до технического руководителя смены и не приняты меры по устранению причин нарушения

2.4. Отсутствовал производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта со стороны руководителей,специалистов.

2.5. Не разработаны и не внедрены мероприятия по предотвращению попаданияатмосферных осадков (во время дождя) на металлоконструкции, механизмы, электрооборудование (вспомогательные троллеи) крана мостового электрического специального № 3 (регистрационный № 41920, заводской № 7626).

2.6. Не обеспечено выполнение требований Положения о применении нарядов -допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности.

Экономический ущерб: 44 100 руб

8. 22.08.2016  в 11:40 (мск) Надзор за предприятиями химического комплекса. ОАО "Хладокомбинат "НОРД". Обстоятельства: Разрушение аммиачного трубопровода в результате обрушения стены технологического цеха здания 5-ти этажного холодильника.	Пострадавших нет.

Расследование  не закончено по причине неготовности технического заключения по обследованию технологического цеха здания 5-ти этажного холодильника, в котором произошло разрушение аммиачного трубопровода на опасном производственном объекте «Аммиачно-холодильная установка комбината» ОАО «Хладокомбинат «Норд».

Технические причины:

1. Допущено отклонение от документации на «Техническое перевооружение хладоснабжения холодильника ОАО «Хладокомбинат «Норд» шифр № АПИ-57, разработанной ООО НП «АПИ», экспертиза промышленной безопасности документации проведена ООО «УралПромБезопасность»,  заключение зарегистрировано за №54-ПД-01871-2012 в реестре экспертиз промышленной безопасности, а именно начаты монтажные работы по техническому перевооружению 2-ой очереди 5-ти этажного холодильника (монтаж воздухоохладителей в камерах здания 2-ой очереди 5-ти этажного холодильника) до выполнения мероприятий по экспертизе промышленной безопасности, выполненной ОАО «УралНИИАС» рег. №54-3С-08769-2010 и ООО «Интэкс» рег.№ 54-ЗС-03590.

2. Не обеспечено выполнение мероприятий по заключению экспертизы промышленной безопасности здания 2-ой очереди 5-ти этажного холодильника ОАО «Хладокомбинат «Норд», регистрационный № 54-ЗС-03590-2016, проведенной ООО «ИНТЭКС»

3. Не обеспечена безопасность здания 2-й очереди 5-ти этажного холодильника в процессе эксплуатации, не проводилось техническое обслуживание, периодические осмотры и контрольные проверки и (или) мониторинг состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также текущие ремонты здания.

4. В процессе эксплуатации не осуществлялась оценка соответствия здания, а также связанных со зданием процессов эксплуатации в форме эксплуатационного контроля, лицом, ответственным за эксплуатацию здания или сооружения, в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.  Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности жидкого, подающего трубопровода аммиака диаметром 38 мм, расположенного в камере № 41 здания 2-ой очереди 5-ти этажного холодильника, год ввода в эксплуатацию 1973.

Организационные:

1. Не обеспечена подготовка в области промышленной безопасности.

2.  Не определен порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования в нормативных технических документах эксплуатирующей организации (стандарты, положения, инструкции) по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования и технических устройств с учетом условий их эксплуатации, оценки вероятности и последствий отказа, требований нормативных документов, инструкций организаций-изготовителей.

3. Не обеспечена  организация и осуществление производственного контроля за проведением технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также текущие ремонты здания 2-ой очереди 5-ти этажного холодильника.

4.   Не обеспечена полнота сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. В сведениях, характеризующих опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка комбината», не указаны технические устройства - технологический трубопровод диаметром 38 мм, расположенный в камере №41 2-ой очереди 5-ти этажного холодильника.

Прочие причины:

1. Экспертиза промышленной безопасности здания 2-й очереди холодильника (заключение ЭПБ ООО «ИНТЭКС», рег. № 54-ЗС-06829-2016) проводилась на работающем объекте без остановки производственного процесса. Конструкции стен при этом находились в замороженном состоянии, морозильные камеры не оттаивались. Значения прочности строительных материалов, определенные методом неразрушающего контроля, оказались завышенными, прочность кирпичной кладки составляла 100 кг/см2, цементного раствора в швах кладки – 50 кг/см2. ООО «ИНТЭКС» при проведении экспертизы промышленной безопасности здания 2-й очереди холодильника полное обследование ограждающих конструкций стен не производилось, т.к. вся их поверхность снаружи закрыта утеплителем и обшивкой металлическим листом, а с внутренней стороны – утеплителем и штукатуркой по металлической сетке. Вскрывался лишь участок стены по оси З.

Экономический ущерб: 167 800 000 руб.

9. 22.08.2016 в 14:12 (мск)  Надзор за тепловыми электростанциями. ПАО "Энел Россия" Рефтинская ГРЭС. Обстоятельства:  22.08.16 в 14 часов 12 минут (мск.) на ВЛ-220кВ Анна происходит к.з. на ф.В перешедшее в 3-х фазное к.з. на ОСШ-220кВ (на ф.В ВЛ-220кВ Анна «разрушился» конденсатор связи, «спуск» конденсатора связи замкнул на ОСШ-220кВ. К.з. длилось ≈ 4÷5 секунд). При отгорании фаз А,В ОСШ-220кВ  при падении их на землю произошло отключение 1СШ-220кВ от ДЗШ 1СШ-220кВ, т.к. они попали в зону действия ДЗШ 1СШ-220кВ в районе ячейки №1(ОР ШСВ). Бл.2 отключился по потере возбуждения, т.к СРВ-2 запитан от с.н. бл.3(яч. 315). Бл.4, 6, 9, 10 – отключились по посадке стопорных клапанов из-за сильного снижения U на шинах с.н. и неудовлетворительной работы блочных механизмов. Бл.7 отключился дистанционной защитой, после срабатывания релейной форсировки. Отключение ВЛ-500кВ Южная из-за работы ДФЗ и успешное ТАПВ. Из-за к.з. в районе ОСШ-220кВ в ячейке № 1,2 ОРУ-220кВ произошло возгорание сухой травы-потушено силами оперативного персонала и ПЧ-50. Действием противиаварийной автоматики отключились энергоблоки ст.№№2,4,6,7,9,10, что привело к отключению электростанции на «ноль». Отключалась ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС-Тагил, Южная-Рефтинская ГРЭС действием защит с успешным АПВ. Отключилась ВЛ 500 кВ Тюмень-Нелым действием защит с неуспешным АПВ. На ПС 500 кВ Тюмень односторонне отключилась ВЛ 500 кВ Тюмень-Луговая действием защит с неуспешным АПВ. Отключилась ВЛ 220 кВ Анна-Рефтинская ГРЭС действием защит. Отключилась ВЛ 220 кВ Иртыш-Витязь действием АПАХ с неуспешным АПВ. На ПС 110 кВ Тобольская односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Тобольская-Кутарбитка с отпайками действием АЛАР с неуспешным АПВ. На ПС 110 кВ Татарка односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Кротово-Татарка с отпайками действием АЛАР с неуспешным АПВ. На ПС 110 кВ Сотник односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Сотник-Тавда №2 с отпайками действием АЛАР с неуспешным АПВ. На ПС 110 кВ МДФ односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Сотник-МДФ с отпайками действием АЛАР с неуспешным АПВ.

Причины:

Организационные:

1.При новом включении и дальнейшем техническом обслуживании персоналом РЗА Рефтинской ГРЭС не производилась проверка действия ДФЗ-201 В Л 22:0 кВ Рефтинская ГРЭС - Сирень на коммутационный аппарат ОВ-220 кВ.

2. Отказ в работе на Рефтинской ГРЭС комплекта защит ОВ-220 кВ (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) (ЭПЗ-1636) во время расследуемой аварии произошел по причине электротермического повреждения контактов в блоке ЗБИ панели 26р автоматики управления выключателя ВЛ 220 кВ Окунево - Рефтинская ГРЭС II цепь, вызвавшего закорачивание токовых цепей ОВ-220 кВ перед панелью комплекта защит ОВ-220 кВ (произошло замыкание контактов 5-7-9 на внутреннюю перемычку, которая нормально замыкает контакты 6-8-10-12).

Электротермическое повреждение контактов в блоке ЗБИ панели 26р произошло в 2014 году при переводе ВЛ 220 кВ Рефтинская ГРЭС - Сирень с ОВ-220 кВ на В 220 кВ ВЛ 220 кВ Рефтинская ГРЭС - Сирень оперативным персоналом Рефтинской ГРЭС, после проверки токовых цепей АЛАР от ТТ ОВ рабочим током и напряжением. В этот момент в шкафу АЛАР ВЛ 220 кВ Рефтинская ГРЭС - Сирень (осн.) (МКПА-2) была ошибочно установлена модернизированная (раскорачивающая) крышка в блок «ТТ ОВ», в результате чего раскоротились токовые цепи ОВ и произошло повреждение в токовых цепях ОВ и в комплекте защит ОВ-220 кВ (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) (ЭПЗ-1636).

Повреждения в комплекте защит ОВ-220 кВ (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) (ЭПЭ-1636) были устранены 05.09.2014, но персоналом РЗА Рефтинской ГРЭС проверка исправности и правильности присоединения цепей тока после работ в устройствах РЗА ОВ-220 кВ в полном объеме не производилась, в результате чего не было выявлено повреждение в блоке ЗБИ панели 26р АУВ 220 кВ Окунево-2.

Персоналом РЗА Рефтинской ГРЭС не производится проверка исправности и правильности присоединения цепей тока после работ в устройствах РЗА ОВ-220 кВ рабочим током и напряжением, которая является окончательной проверкой схемы переменного тока и напряжения, правильности включения и функционирования устройств РЗА.

3. Отказ Делительной защиты 4АТГ по причине допущенной персоналом РЗА Рефтинской ГРЭС неверно выполненной направленности защиты. При техническом обслуживании персоналом РЗА Рефтинской ГРЭС не производится проверка Делительной защиты 4АТГ рабочим током и напряжением, которая является окончательной проверкой схемы цепей переменного тока и напряжения, правильности включения и функционирования устройств РЗА.

Технические:

1.Разрушение конденсатора связи фаза «В» В Л 220 кВ Анна - Рефтинская ГРЭС произошло вследствие пробоя изоляции встроенных емкостных элементов с возникновением электрической дуги.

2.В результате воздействия электрической дуги произошло отгорание серьги типа СР в узлах крепления проводов типа 2 АСОх500 к гирляндам изоляторов фазы «А» и «В» портала ОШ1 ОСШ 220 кВ.

3.В результате воздействия электрической дуги произошло повреждение экранов ножей разъединителя фазы «В» с обеих сторон ОР ШСВ 220 кВ.

4.Отказ в срабатывании электрической защиты ДФЗ-201 ВЛ 220 кВ Рефтинская ГРЭС- Сирень. Причина - ошибка в монтаже цепей отключения от ДФЗ на панель автоматики и управления ОВ-220 кВ. Цепь отключения ОВ-220 кВ от ДФЗ-201 ВЛ 220 кВ Рефтинская ГРЭС - Сирень отсутствовала.

5.Отказ в срабатывании комплекта защит ОВ-220 кВ (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) (ЭПЗ-1636). Причина - ранее возникшее электротермическое повреждение контактов в блоке ЗБИ панели 26р АУВ 220 кВ Окунево-2 вызвавшее закорачивание токовых цепей ОВ-220 кВ перед панелью защит ОВ-220 кВ ЭПЗ-1636 (произошло замыкание контактов 5-7- 9 на внутреннюю перемычку, которая нормально замыкает контакты 6-8-10- 12).

6.Отказ в срабатывании делительной защиты 4АТГ. Причина - неверно выполненная направленность делительной защиты 4АТГ.

7.Отказ в срабатывании электрической защиты ДЗ 4АТГ (ПЗ 5/2). Причина не выявлена.

10. 10.09.2016 в 14:49 (мск) Надзор за подъемными сооружениями.  ООО  "Интер-Строй". Обстоятельства: При эксплуатации эскалатора в торговом Центре "Гранат" произошло зажатие правой ноги пострадавшего между ступенями эскалатора, ушиб мягких тканей голеностопного сустава правой ноги.

Причины:

Организационные:

Затягивание обуви мальчика между ступенями эскалатора из-за опасного касания обуви мальчика с движущимися элементами эскалатора (подступенка ступени эскалатора)                                                      Технические:

Подъем одной из ступеней эскалатора.

11. 05.10.2016  в 04:00 (мск) Надзор за тепловыми установками потребителей. ООО "Городская энергосервисная компания". Обстоятельства: Возгорание внутри котельной, повреждение электрооборудования в последствии чего приостановка подачи отопления.

Причины:

1. Не проведена аттестация руководящих работников организации ООО «ГЭСКО» в комиссии Ростехнадзора, а именно главный инженер Козлов Г.Л., Мастер участка пос. Косья Чураков А.В. и начальник службы эксплуатации тепловых сетей Горобец А.Н.

2. Не проведена очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за и-справное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - не реже 1 раза в год.

3. Руководителем организации не назначена постоянно действующая комиссия для проведения проверки знаний персонала.

4.  Отсутствует график проверки знаний в организации, утвержденный ответственным зг исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

5.  Отсутствует положение о расследовании аварий на предприятии, согласованное с Ростехнадзором.

6.  Не определена и документально не подтверждена категория надежности электроприемников по надежности.

Экономический ущерб: 135 000 руб

Травматизм

За 12 месяцев  2016  года на предприятиях Свердловской области, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора  произошло  19 несчастных случаев со смертельным, в результате  которых 21 человек получили  смертельную травму. А так же произошло 5 групповой несчастный случай, в  которых пострадало 5 человек со смертельным исходом и 7 человек получили травмч различной степени тяжести. Для сравнения    в  2015 году   -  12  несчастных случаев,   в результате  которых 14 человек получили  смертельные травмы. А так же 3 групповых случая, в которых 4 человека получили смертельную травму.

По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин. Лица, ответственные за допущенные несчастные случаи, привлечены к дисциплинарной ответственности приказами по предприятиям,  к административной ответственности по линии Ростехнадзора, а также были направлены на внеочередную аттестацию в Центральную или Территориальную аттестационные комиссии.

Таблица 2

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев | Кол-во смертельно пострадавших, чел. | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них групповых | из них со смертельным исходом |  |  |
|  | 12мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12мес. 2015 | 12 мес. 2016 | 12мес. 2015 | 12 мес. 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Горнорудный надзор | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| Надзор за электроустановками потребителей | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами и объектами спецхимии | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |
| Надзор за тепловыми электростанциями |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Итого: | 13 | 21 | 3 | 5 | 12 | 19 | 14 | 21 | 4 | 5 |

(В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

1. 13.01.2016 в 09-10  Групповой. ОАО Первоуральский новотрубный завод. Надзор за электроустановками потребителей. Обстоятельства: при допуске бригады для работы в трансформаторной подстанции, допускающая из числа оперативного персонала совместно с производителем работ и членом бригады производила проверку отсутствия напряжения на шинах 6 кВ переносным прибором типа вольтметр 0,4 кВ, в результате чего произошло короткое замыкание. Пострадало 3 человека. Степень тяжести – тяжелая.

Причины:

Организационные:

1.Неудовлетворительная организация производства работ:

- недостаточность мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ;

- отсутствие контроля со стороны ответственного руководителя работ за выполнением всех указанных в наряде мероприятий, а также личного осмотра при подготовке рабочего места;

- отсутствие   в наряде-допуске указаний о применении защитного экрана для лица.

2. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест:

- допускающий не правильно определила рабочее место, не проверила в установленном порядке отсутствие напряжения на токоведущих частях, применила не по назначению измерительный прибор вольтметр до 1000В  на токоведущих частях напряжением выше 1000В;

- не обеспечено укомплектование электроустановки  переносным  измерительным приборам до 1000 В заводского изготовления.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

2. 16.01.2016  в 5:50 Групповой со смертельным исходом – 2 человека. ОАО "Первоуральский новотрубный завод". Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: При пакетировании трубной заготовки с использованием мостового крана подвешенный пакет с трубной заготовкой раскачивается и ударяет стропальщиков в область живота, что привело к перелому костей таза и повреждению внутренних органов. 23.01.2016 и 17.01.2016 пострадавшие стропальщики Купцов Юрий Николаевич  и Попов Александр Сергеевич скончались.

Причины:

Организационные:

1.включение машинистом крана Усольцевой А.А. механизма передвижения мостового электрического крана  при нахождении стропальщиков Купцова Ю.Н. и Попова А.С. в зоне передвижения трубной заготовки;

2. нахождение стропальщиков Купцова Ю.Н. и Попова А.С.  в опасной зоне формирования труб-ной заготовки в пакеты и при их перемещении с использованием электромостового крана;

3. Нарушение технологического процесса (код 005), состоящее в том, что производственная операция по пакетированию трубной заготовки осуществлялось без увязки поочередно каждого пакета вязальной проволокой и перемещением их в карман для складирования, а укладкой их в текстильных стропах на стелюги стола пакетирования;

4. Неудовлетворительная организация производства работ (код 008), выразившаяся в:

-  недостаточном производственном контроле за соблюдением работниками требований про-мышленной безопасности  при эксплуатации электромостового крюковой крана с траверсой, грузоподъемность крана – 16 тн., Заводской № 654835, инвентарный № 45642, регистрационный № 11446 в составе опасного производственного объекта  «Площадка цехов вспомогательного производства»  (рег.№А54-00005-0002), а именно при проведении мероприятий по осуществлению производственного контроля:

- не выявлены  случаи нарушения «Технологической карты № 4 выполнения работ мостовыми кранами по пакетированию трубной заготовки с применением текстильных строп и увязочной проволоки»;

- не отстранен от работы старший мастер Мацын В.А. цеха №27 ОАО «ПНТЗ», который не прошел  периодическую проверку знаний Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. N 533;

- не  выявлен факт неудовлетворительного состояния электрооборудования мостового крана рег.№11446;

5. не осуществлялся контроль за соблюдением требований безопасности, изложенных в технологической карте и  производственных инструкциях по охране труда, вследствие чего допускалось  нахождение пострадавших  в габаритах стола пакетирования  в опасной зоне перемещения трубной заготовки 6. допущены к самостоятельной работе работники, которые не прошли периодический медицинский осмотр в установленном порядке.

3. 11.02.2016  в 20-16  Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Обстоятельства: во время профилактики бригада резчиков горячего металла производила работы по замене пильного диска на пиле горячей резки №2 (ПГР). Ввиду деформации защитного кожуха, который задевал за станину ПГР, были предприняты неоднократные попытки перемещения маятникового механизма в исходное положение и в рез. Перемещение всех ПГР осуществлялось оператором ПУ по командам старшего резчика. В это время Мартынов Евгений Юрьевич   производил осмотр электрооборудования ПГР №4 и принял решение подтянуть болт крепления электродвигателя вращения пильного диска к постели с внутренней стороны пилы. Во время очередного перемещения пил в исходное состояние в 20-16 Мартынов Е.Ю. был прижат маятниковым механизмом ПГР №4 к станине, в результате чего получил травму, не совместимую с жизнью.

Причины:

Неудовлетворительная организация производства работ.

4. 20.02.2016 в 10:05 (мск) Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ОАО "Севуралбокситруда" Обстоятельства: на шахте Черёмуховская ОАО СУБР на круговом опрокидывателе вагонов южного рудного уклона горизонта -920 м  обнаружен  подземный машинист электровоза 4 разряда Титов Николай Васильевич, зажатый между круговым опрокидом вагонов и корпусом электровоза К-14 без признаков жизни.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в оформлении наряда на производство работ без указания порядка выполнения работ по разгрузке на круговом опрокидывателе без работы обслуживающего опрокидчика, а также без указания мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ.

2. Нарушение технологического процесса, выразившееся в отсутствии производственного контроля за ведением технологического процесса в соответствии с проектами и регламентом технологического производственного процесса «Эксплуатация технологического транспорта в условиях шахт ОАО «СУБР» (пояснительная записка СП-010618, утвержденная директором по производству ОАО «Севуралбокситруда» Ю.В. Ивановым 19.01.2016 г.) при производстве работ при подаче состава вагонов в опрокидыватель.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившееся в том, что при проведении повторного инструктажа на рабочем месте рабочие не были проинструктированы о порядке разгрузки вагонов в круговых опрокидывателях (программа повторного инструктажа №7 для машиниста электровоза, утвержденная начальником шахты А.Т. Лангавым 15.12.2015 г.).

4. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев:

- рабочее место на круговом опрокидывателе не было осмотрено в течение смены техническим руководителем смены.

- низкая технологическая и производственная дисциплина исполнителей работ и должностных лиц и неэффективный производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности.

22.02.2016  в 08:15   Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Обстоятельства: машинист электровоза шахты "Магнетитовая" Бельский Алексей Петрович был обнаружен работником участка ВШТ-2 Зыкиным А.С. у ящика для грязной одежды на третьем этаже здания АБК-2 без признаков жизни.Зыкин А.С. сообщил фельдшеру из здравпункта шахты и диспетчеру. Бельскому А.П. были проведены реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца, исскуственное дыхание по типу "рот в рот". в 8:55 приехавшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть Бельского А.П.

27.04.2016 Решение о снятии ОС с учета 07-00-06/364-сл Красных Б.А. (случай не связан с производством).

5. 26.02.2016 18:40 (мск) В результате АВАРИИ Надзор за подъемными сооружениями. ООО "КРАНСИТИ". Обстоятельства: В результате аварии при повороте стрелы башенного крана произошло обрушение верхней поворотной части крана вместе со стрелой, консолью с противовесом, оголовком и кабиной машиниста на землю с высоты 80 м. Смертельно пострадал машинист башенного крана Лебедев Виктор Валерьевич.

Причины:

1. Разрушение болтов крепления опорно-поворотного устройства ('далее - ОПУ) крана и падения его стрелы на землю, из-за не соответствия требованиям промышленной безопасности в процессах эксплуатации и ремонта башенного крана.

2. Эксплуатация неисправной грузоподъемной машины (башенный кран Potain MD-265). выразившаяся в эксплуатации крана с частично отсутствующими болтами крепления ОПУ. а также с износом ОПУ более допуска (Код 003).

3. Ремонт металлоконструкций крана с применением сварки:

3.1. Отсутствие согласования ремонта с предприятием изготовителем крана POTAIN;

3.2. Снятие болтов крепления ОПУ при проведении ремонта с последующей их установкой без соответствующей затяжки необходимым усилием, что не исключает затяжку болтов с усилием, превышающим значения указанные в инструкции по эксплуатации крана POTAIN;

3.3. После проведенного ремонта снятые болты крепления ОПУ не были заменены на новые.

4. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. выразившиеся в отсутствии условий неукоснительного выполнения специалистами ООО «КРАНСИТИ» требований настоящих ФНП. должностных инструкций, а персоналом - производственных инструкций.

6. 01.04.2016 в 06:55  Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ООО "Stone Capital". Обстоятельства: 01.04.2016 года в 06 часов 55 минут на Южно-Шабровском карьере ООО "Stone Capital" на северо-западном борту карьера горизонта 322 при проведении работ по завалке блока змеевика произошло смещение его части, которой придавило сторожа Добрыднева  Николая Александровича в возрасте 65 лет, смертельно травмировав.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нахождение работника в опасной зоне;

2. Неудовлетворительная организация производственного контроля и охраны труда, выразившаяся в ослаблении контроля выполнений подчиненными работниками требований промышленной безопасности и охраны труда.

7. 04.05.2016 в 22-45  Групповой со смертельным исходом. Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами. ОАО Святогор.	Обстоятельства: в металлургическом цехе в конвертерном отделении при заливке штейна на шлаковую массу из ковша в конвертер №1 произошел выброс расплава с горловины конвертера, в результате чего стропальщик Дербилов В.А. и машинист крана Мансуров В.М. получили ожоги. Дербилов В.А. получил ожоги не совместимые с жизнью.

Причины:

- Неудовлетворительная организация производства работ;

- Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;

- Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.

8. 25.05.2016 в 14-20  Групповой. Надзор за подъемными сооружениями. ООО "Эксплуатация Башенных Кранов". Обстоятельства: При монтаже башенного крана произошло самопроизвольное движение вниз монтажной обоймы, на площадке которой находились пострадавшие. При ударе монтажной обоймы пострадавшие Ярутин Дмитрий Евгеньевич,        Макаев Данил Геннадьевич,   Богданов Алексей Валентинович получили различные переломы.

Причины:

неправильная организация производства работ подъемными сооружениями, низкая эффективность производственного контроля, а также допущенные нарушения требований промышленной безопасности, установленные соответствующими Федеральными нормами и правилами к производству работ подъемными сооружениями, вследствие неисполнения либо не в полной мере исполнения ответственными специалистами должностных обязанностей, а также несоблюдение требований производственных инструкций обслуживающего подъемные сооружения персонала.

9. 13.06.2016  в 14:50  Надзор за электроустановками потребителей. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №177. Обстоятельства: 13.06.2016 года в 14 часов 50 минут (мск) в электрощитовой при подключении протирочной машины в столовой рабочий по комплексному обслуживанию  зданий и сооружений по совместительству Седых Владимир Николаевич (02.12.1961 года рождения, 54 года) получил электротравму    несовместимую с жизнью.

Причины:

1. Нарушение требований трудовой и производственной дисциплины в части выполнения работ без наряд-задания.

2. Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований безопасности на участке «Фланговый» шахты «Центральная».

10. 17.06.2016 в 10:45  Надзор за электроустановками потребителей. Акционерное общество "Энергосетевая Компания ЧТПЗ". Обстоятельства: 17.06.2016 в 10 часов 45 минут (мск) в г. Первоуральске при проведении текущего ремонта в камере ВМ-6 кВ Т-2-20 МВА на ГПП 110/35/6 кВ ФНТЗ произошло межфазное  короткое замыкание. Пострадал работник по трудовому договору, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Горбунов Александр Федорович (49 лет). Согласно медицинскому заключению ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» диагноз: электротравма, термический ожог пламенем вольтовой дуги 2-4 степени. Степень тяжести – тяжелая. 22.06.2016 Горбунов А.Ф. скончался в ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск».

Причины:

Неудовлетворительная организация производства работ.

18.06.2016 в 5:40 Надзор за подъемными сооружениями. ЗАО "Кушвинский завод прокатных валков". Обстоятельства: Ладенков Владимир Леонидович  машинист крана 3 разряда  найден мертвым на полу печного пролета вальцелитейного цеха, в районе посадочной площадки мостового крана № 5.

Причины:

Основная

1 Неудовлетворительная организация производства работ (Код 008), выразившаяся в том, что:

1.1 Не осуществлялся надлежащий контроль со стороны мастера плавильного участка смены за действиями работника (крановщика), незадействованного в технологическом процессе из за поломки (ремонта) оборудования.

1.2 В инструкции РИ 1516-2014 «Производственной инструкции для крановщиков по безопасной эксплуатации мостовых и козловых кранов» не предусмотрен порядок действия персонала и местонахождение персонала при поломке (ремонте) оборудования.

Сопутствующая

2 Конструкционные недостатки оборудования (код 001) выразившиеся в отсутствии остекления нижнего пояса окон кабины крана.

Снят с учета  решение заместителя руководителя Ростехнадзора С.Г. Радионовой от 25.11.2016 №09-00-07/1849-сл

11. 22.06.2016 14:10 Надзор за электроустановками потребителей. ООО "Родник" Обстоятельства: при проведении сверки перечня оборудования насосных станций ООО "Родник" Северинов Владимир Александрович инженер-технолог зашел в КТП 6/0,4кВ на территории насосной станции 2-го подъема. Получил смертельную травму в результате контакта с источником электрического тока.

Причины:

Основная:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нахождении работника на недопустимом расстоянии до токоведущих частей электроустановки, находящейся под напряжением.

Сопутствующие:

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в ненадлежащем контроле со стороны административно технического персонала за соблюдением подчиненным персоналом требований правил по охране труда и за безопасным производством работ.

3. Допуск работника к выполнению работ по профессии без прохождения предварительного медицинского осмотра при поступлении на работу.

12. 28.06.2016  в 06:31(мск) Надзор за подъемными сооружениями, ОАО "Святогор".  Обстоятельства: 28.06.2016 в 08 час. 31 мин. в металлургический цех в конвертерном отделении при работе мостового электрического специального крана  рег. № 41920 произошел обрыв каната главного подъема, вследствие чего произошло падение крюковой подвески с траверсой на стропальщика 4 разряда конвертерного отделения металлургического цеха.	 (Смертельно пострадал Подоплелов Сергей Александрович – стропальщик 4 разряда конвертерного отделения металлургического цеха ОАО "Святогор").

Причины:

Основная.

1. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования

Сопутствующие.

1.Неудовлетворительная организация производства работ

2.Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда

3.При осуществлении приема - сдачи смены работа приборов безопасности, конечных выключателей, тормозов крана не проверена, поставлены подписи в вахтенном журнале приема - сдачи смены о том, что кран в исправном состоянии, записи о нарушении в работе крана в вахтенный журнал приема - сдачи смены не внесены, вследствие чего не доведена информация о нарушении в работе крана до технического руководителя смены и не приняты меры по устранению причин нарушения.

13. 21.07.2016  в 14:20 (мск). Надзор за электроустановками потребителей.   ООО "Энергоспецмонтаж". Обстоятельства: В результате воздействия промышленного электричества получил травму со смертельным исходом электромонтажник Султанов Ринат Тахоевич.

Причины:

1. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда:

1.1 Отсутствие достаточной квалификации электротехнического персонала, не проведение проверки знаний правил работы в электроустановках с подтверждением группы по электробезопасности у электромонтажника Султанова Р. Т. в ООО «Энергоспецмонтаж»

1.2 не проведение вводного и первичного инструктажи Султанову Р.Т. в ООО «КонсалтингБизнесГрупп»;

2. Неприменение работником средств индивидуальной защиты

Выразившееся в недостаточном контроле ООО «Энергоспецмонтаж» за применением работником средств индивидуальной защиты, чем нарушена ст. 212 Трудового кодекса РФ.

3. Неудовлетворительная организация производства работ (код 008), выразившаяся: В оставлении командированного персонала в действующей электроустановке без  сопровождающего работника, обслуживающего данную электроустановку.

14. 09.09.2016   в 07 час 50 мин. (мск) Надзор за тепловыми электростанциями. АО «СУАЛ» Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской компании». Обстоятельства: В 07час. 50 мин. (мск) на участке по ремонту котельного оборудования при ремонте пульта кран-балки в здании дымососной у дымососа 7А котлотурбинного цеха теплоэлектроцентрали электромонтером Судаковым Геннадием Александровичем (41 год) получена электротравма не совместимая с жизнью. Проводились реанимационные мероприятия сотрудниками скорой помощи.

Причины:

1. Недостатки в организации и подготовке работников по охране труда (код 10), выразившиеся в том, что инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования №131-2014 не пересмотрена в связи вступлением в силу Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда №328н от  24.07.2013), также, в данной инструкции не определен порядок безопасного выполнения работ в порядке текущей эксплуатации, чем нарушены требования п.2.1.6 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утв. Постановлением Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 №1/29), ст.ст.212,225 ТК РФ.

2. Несовершенство технологического процесса (код 02), выразившееся в том, что подготовку к проведению ремонта пульта управления электрокран-балки № 153 электромонтер Судаков Г.А. производил ручным неизолированным инструментом, поскольку инструмента для снятия изоленты с целью разъединения троса и кабеля Судакову Г.А. не выдавалось, чем нарушены требования ст.ст.22,163,212 ТК РФ.

3. Неудовлетворительная организация производства работ (код 08) –  в части не обеспечения

безопасной организации работ мастером по ремонту оборудования Бергом В.Г. – не проконтролировал выполнение ремонтных работ без предварительных технических мероприятий по подготовке рабочего места и снятия напряжения с электрокран-балки № 153 – нарушение требований п.п. 3.21, 3.24.2 Должностной инструкции мастеру по ремонту оборудования цеха централизованного ремонта оборудования дирекции по обеспечению производства ДИ 16-60.01-2014, ст. 212 ТК РФ.

15. 22.09.2016  в 7:30 (мск). Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ОАО "Севуралбокситруда". Обстоятельства: во вторую смену в 09-30 час (время местное) на шахте «Ново-Кальинская» шахтоуправления «Кальинское» в орт-заезде 2 сев гор-1100 метра при передвижении на погрузочно-уборочной машине 2ПНБ-2 был прижат к северной стенке орт-заезда подземный проходчик 5 разряда Сажин Владимир Владимирович. В шахте пострадавшему была оказана первая медицинская помощь работником здравпункта шахты. По выдаче на поверхность пострадавший от полученных травм скончался.

Причины:

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- выдача и ознакомление наряда на производство работ без указания конкретных мер безопас-ности при уборке, погрузке погрузочной машиной 2ПНБ-2.

Прочие причины:

- отсутствие надлежащего контроля за соблюдением рабочими действующих правил и ин-струкций по охране труда,

- подземный проходчик, который при управлении погрузочной машиной не выдержал габариты,

между стенкой выработки и погрузочной машиной.

- при уборке левой стороны выработки не перешел за правый пульт погрузочной машины.

16. 13.10.2016 около 08-20 (мск.) ОАО "Уралредмет" Надзор за электроустановками потребителей. Обстоятельства: начальник участка по ремонту и эксплуатации электрооборудования, сетей и подстанций  Воробьев Анатолий Леонидович, выполняя работы на высоковольтной подстанции предприятия попал под высокое напряжение (35 кВ), в результате чего скончался.

Расследование продолжается.

17. 10.11.2016 в 14:00 ООО "СТМ-Сервис".  Надзор за электроустановками потребителей . Обстоятельства: Слесарь Лямин И.П. совместно со слесарем Бадановым В.Ю. производили работы по экипировке локомотива серии 2ЭС6 №407 с эстакады по заправке локомотивов. Находясь на втором ярусе эстакады Слесарь Лямин И.П. взялся одной рукой за ограждение эстакады, а другой за полоз токоприемника получил смертельную травму от действия электрического тока.

Расследование продолжается.

18. 28.11.2016 07:50  ООО "Стройтехфасад", Надзор за подъемными сооружениями Межрегиональный отдел по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями. Обстоятельства: При подъеме на высоте между 16 и 17 этажом люлька фасадного подъемника утратила горизонтальное положение, в результате  чего Холтураев Ш.Ш. и  Абдувалиев У.М.  выпали  из нее на землю, получив смертельную травму.

Расследование данного несчастного случая не закончено.

19. 30.11.2016 в 14-15 (мск) АО Севуралбокситруда шахта «Кальинская». Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Обстоятельства: при спуске в шахту на углубочной клети, держа на плече кусок кабеля длиной 5 метров, свернутый в кольцо, с держателем для электродов и стоя спиной к восточной стороне клети, зацепил витком кабеля, выходящим за габарит клети, за рельс на отм. «0». При этом Зверькова О.А.  вытянуло за кабель из клети и забросило на крышу клети. Прибывший на место медработник констатировал смерть Зверькова О.А.

Расследование данного несчастного случая не закончено.

20. 01.12.2016 в 14:25.  Надзор за подъемными сооружениями. ООО "Инженерно-Строительная Компания". Обстоятельства: Падение перемещаемого краном груза с высоты + 16,6 на слесаря механосборочных работ Каргапольцева Александра Викторовича 1977, находящегося на площадке лестничного марша на отметке + 5,2.

Расследование данного несчастного случая не закончено.

21. 09.12.2016 в 03:05 (мск). Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. ОАО "Севуралбокситруда". Обстоятельства: на горизонте минус 890 м (горизонт дозаторной) шахты "Кальинская"на ленте породного конвейера, на горной массе был обнаружен электрослесарь (слесарь)  Князев А.Е.

Расследование данного несчастного случая не закончено.

Утрата ВМ

За 12 месяцев  2016 года утрат ВМ не зафиксировано.

За 12 месяцев  2015 – 1 случай утрат ВМ.

Челябинская область

На предприятиях Челябинской области, за 12 месяцев 2016г. зарегистрировано сообщений:

- шесть об аварии, из них две аварии, произошедших на поднадзорных предприятиях Челябинской области при эксплуатации подъемных сооружениях, три аварии произошли на предприятии электроэнергетики и 1 авария на объекте металлургической промышленности (за аналогичный период 2015г. – 6 аварии на опасных производственных объектах и 1 авария при эксплуатации лифта в жилом доме),

- два о групповом несчастном случае с травмированием 6 человек, из них один в ходе аварий (за аналогичный период 2015г. – 5 групповых несчастных случая с травмированием 19 человек),

- семь о несчастных случаях со смертельным исходом (за аналогичный период 2015г. – 7 несчастных случая),

-  десять несчастных случая с тяжелым последствием травмирования (за аналогичный период 2015г. – 9 несчастных случая).

Распределение аварий на опасных производственных объектах по отраслям надзора

Две аварии, произошли на поднадзорных предприятиях Челябинской области, при эксплуатации подъемных сооружениях.

В 11.05.2016г. поступило сообщение об аварии, произошедшей 10.05.2016г. в Пермском крае, Усольского муниципального района "Усольский Калийный Комбинат", при  движении гусеничного крана, принадлежащего  ОАО "Челябинскстальконструкция", произошло разрушение плиты ПАГ (в связи с появлениями пустот под плитами), в следствии запрокидывания основной стрелы с гуськом предприятии.

Расследование проводило Западно-Уральское управление Ростехнадзора.

Сведений о причинах аварии и принятых мерах в Уральское управление Ростехнадзора не поступало.

27.06.2016г. в Тракторозаводском районе г. Челябинска при подъеме железобетонных колон башенным краном КБ-408.21, принадлежащим ООО «Стандарт», произошел обрыв четырехветвевого стропа, из-за динамического удара произошел обрыв стрелового каната и падение стрелы крана, смещение двух ходовых тележек с рельсов кранового пути.

Причины:

1. Технические причины аварии:

- Обрыв каната стрелового расчала из-за перетирания его грузовым канатом в следствии неправильной запасовки.

2. Организационные причины аварии:

-   отсутствие проекта производства работ на монтаж крана;

-   монтаж крана без проекта производства работ на монтаж крана;

-   отсутствие контрольного груза на месте монтажа крана;

- отсутствие в бригаде монтажников машиниста башенного крана; производивший монтаж крана персонал не ознакомлен с инструкциями по монтажу и документацией на пусконаладочные работы.

Принятые меры: Проведена внеплановая проверка ООО «Стандарт». Выявлено 12 нарушений. Наложен административный штраф на юридическое лицо по ч.1 ст.9.1 КоАП на сумму 250 т.р.

Три аварии, на поднадзорных предприятиях электроэнергетики Челябинской области

14.08.2016г. произошла одна авария на АО «ЭнСер», обстоятельства:  на ВЛ 110 кВ Тургояк – ТЭЦ УралАЗ возникает однофазное КЗ на фазе "A" ВЛ 110 кВ Тургояк – ТЭЦ УралАЗ. Повреждение на ВЛ 110 кВ Тургояк – ТЭЦ УралАЗ было отключено основной защитой линии ДФЗ ВЛ 110 кВ Тургояк – ТЭЦ УралАЗ.

Одновременно в результате излишней работы 1 ступени НДЗШ 1 секции ГРУ-6 кВ были отключены МВ ввода №1 Ш1Ф, секционного выключателя 1Ш2С. КЗ в системе отключено. Напряжения секций шин 110 кВ, 6 кВ и трансферной системы шин ГРУ-6 кВ восстановились до номинальных значений.

1 секция ГРУ-6 кВ совместно с генератором ТГ-3 выделилась на раздельную работу с энергосистемой. После выделения 1секции ГРУ-6 кВ на раздельную работу наблюдалось увеличение числа оборотов турбины до 3198 об/мин и заброс частоты вращения генератора до 53,3 Гц с последующим снижением частоты до 52,7-52,9 Гц. В результате работы системы регулирования турбины произошел сброс паровой нагрузки до 18т/ч со снижением мощности до 2,0 МВт. Число оборотов турбины снизилось до 3150-3170 об/мин. Система регулирования турбины удержала частоту вращения ниже уставки срабатывания автомата безопасности (3360 об/мин).

Выключатель В 110 УралАЗ пошёл на включение. Привод выключателя не встал на защёлку. Выключатель не включился. АПВ В ВЛ 110 Тургояк на ТЭЦ УралАЗ не успешное.

ВЛ 110 кВ Миасс-ТЭЦ УралАЗ с отпайкой на ПС Автозаводская и трансформатор связи Т-1 на ТЭЦ УралАЗ остались в работе.

14.08.16г. в 0844 ч отключился генераторный выключатель 6 кВ ТГ-3 в результате действия технологической защиты «Вакуум в конденсаторе низок».

1 секция ГРУ-6 кВ потеряла питание.

Начался синхронный выбег электродвигателей и нагрузки 1 секции ГРУ-6 кВ с плавным снижением напряжения и частоты. Скорость снижения частоты около 10 Гц/с. Практически полное затухание напряжения произошло за время порядка 0,8 секунды. В результате чего, произошло срабатывание 1 ступени АЧР-I 1 секции ГРУ-6 кВ (48,3 Гц, 0,3 сек.) – отключился МВ 6 кВ фидера 17 и 2 ступени АЧР-I 1 секции ГРУ-6 кВ (48,1 Гц, 0,3 сек.) - отключились МВ 6 кВ фидеров 23, 37.

Одновременно с этим работала 1 ступень ЧДУ (46,5 Гц, 0,3 сек) – отключились МВ 6 кВ Ш2Ф (ввод на 2 секцию ГРУ-6 кВ от трансформатора связи Т-1), Ш3Ф (ввод от ПС 110 кВ Автозаводская), 2 секция 6 кВ и трансферная система шин ГРУ-6 кВ с подключённой к ней нагрузкой полностью потеряли питание.

Отключились щиты управления и АРМ котлов №3,4,5, остановились ДВ и ДС котлов, закрылись ПЗК газовых блоков котла №5 – котёл остановлен.

Работой защиты минимального напряжения отключились выключатели фидеров собственных нужд 6 кВ Р1Ф, Р4Ф, Р5Ф. Сработала АВР 1, 4 секций РУСН-6 кВ.

Работой защиты минимального напряжения отключились выключатели фидеров собственных нужд 6 кВ Р2Ф, Р3Ф, Р6Ф.

НСС доложил об отключениях главному специалисту по производству АО «ЭнСер», диспетчеру ПО «ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго», диспетчеру Челябинского РДУ.

14.08.16г. в 1013 ч включен ЦН №1 в работу.

14.08.16г. в 1030 ч  после вентиляции топки разожгли газовые горелки котла №3, начат прогрев главных паропроводов.

14.08.16г. в 1034ч по команде диспетчера ПО «ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» включен В ВЛ 110 Тургояк.

14.08.16г. в 1200ч   котел №3 выведен на рабочие параметры, о чем сообщено главному специалисту по производству АО «ЭнСер».

14.08.16г. в 1310ч   ст. машинист по указанию НСС приступил к пуску генератора ТГ-3.

14.08.16г. в 1327ч   толкнули ротор генератора ТГ-3 на малые обороты.

14.08.16г. в 1632ч генератор ТГ -3 включен в сеть. Сообщено главному специалисту по производству АО «ЭнСер».

14.08.16г. в 1632ч   произведен набор электрической нагрузки 8 МВт на генераторе ТГ-3. Режим работы станции восстановлен.

В результате аварии ущерба нет. Никто не пострадал.

Составлен акт № А 56/08/15/16/042  от 02.09.2016г.

28.10.2016. 23ч.40 мин. (местного времени) оперативному ДП ПС 220 кВ «Цинковая-220» ПАО «ЧЦЗ» поступило сообщение от дежурного ООЭ АСУ ЧРДУ по сети ГТС об исчезновении основного и резервного каналов передачи голосовой связи и сигналов телемеханики. Оперативный ДП ПС 220 кВ «Цинковая-220» с 28.10.2016. 23ч. 55мин. По 29.10.2016. 12ч. 40мин., самостоятельно, а затем совместно с представителем подрядной организации  ООО «Прок-Альфа ЛТД» не смогли восстановить связь по каналам СДТУ. 29.10.2016. 12ч. 55мин. Начальником ЭТЦ ПАО «ЧЦЗ» Бабиновым А.В. по согласованию с заместителем главного энергетика ПАО «ЧЦЗ» Федоровым А.Э. было принято решение отложить поиск неисправности до 31.10.2016. Таким образом, данное происшествие привело к развитию аварии на ПАО «ЧЦЗ», классифицируемой как: «Нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к прекращению связи (диспетчерской связи, передачи телеметрической информации или управляющих воздействий противоаварийной или режимной автоматики) между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, объектом электроэнергетики и (или) энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более.

Расследование причин аварии в электроэнергетике, происходило в период с 01.11.2016г. по 18.11.2016г., на основании приказа Уральского управления Ростехнадзора об утверждении комиссии по расследованию №ч-1261 от 31.11.2016г., в ПАО «Челябинский цинковый завод», по адресу: 454008,                            г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 24.

24.11.2016 произошла авария приведшая к прекращению теплоснабжения потребителей  в отопительный период 2016-2017 годов  на срок  более 24 часов  на тепловых сетях  ООО «ИСК»   п. Зауральский  Еманжелинского района Челябинской области.

24.11.2016   в 14 ч.55 м. (московское) произошло отключение котла №2 КВГМ-30  из-за перерыва электроснабжения котельной.

При запуске котельной обнаружен порыв на тепловой сети  п. Зауральский.

25.11.2016   в 14 ч.00 м. порыв тепловой сети устранен.

25.11.2016   в 15 ч.15 м. восстановлено теплоснабжение потребителей. Перерыв теплоснабжения составил 24 часа 20 минут.

Авария, на предприятии металлургической промышленности Челябинской области

19.12.2016г. в 06-24 в электросталеплавильном цехе ЭСПЦ-2, ДСП-120 (рег. № ОПО А56-00440-0042) ПАО "Ашинский металлургический завод" перед началом ремонтных работ из-за попадания воды (течь водоохлаждаемой балки свода печи) в электропечь, в результате "хлопка" и ударной волны, произошло падение 2-х работников с площадки транспортера металлолома ДСП-120 на пол рабочей площадки с высоты 4,5 метра - один рабочий погиб.

Расследование аварии проводится в уставленном порядке.

Два групповых несчастных случая с травмированием 6 человек произошел на предприятии металлургической  отрасли.

12.01.2016 в ОАО «ММК» цех улавливания и переработки химических продуктов произошел групповой несчастный случай с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования подразделения КЭРЦ ООО «Объединенная сервисная компания» Мовчан С. Г. и мастером по ремонту оборудования (в промышленности) подразделения КЭРЦ ООО «Объединенная сервисная компания» Горкуном В. А.

Причины смертельного несчастного случая:

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся:

- в недостаточности мер в промышленной безопасности и охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию электрооборудования.

Принятые меры: Проведена внеплановая выездная проверка ООО «ОСК». По результатам проверки вынесены постановления на юридическое лицо по ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ на штраф на сумму 200 тыс. рублей, ст. 9.11 КоАП РФ на штраф на сумму 20 тыс. рублей, привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ три должностных лица.

19.12.2016г. в 06-24 произошли в ходе аварий в электросталеплавильном цехе ЭСПЦ-2, ДСП-120 (рег. № ОПО А56-00440-0042) ПАО "Ашинский металлургический завод" перед началом ремонтных работ из-за попадания воды (течь водоохлаждаемой балки свода печи) в электропечь, в результате "хлопка" и ударной волны, травмировано 4 человека, из них 1 смертельно.

Расследование группового несчастного случая проводится в уставленном порядке.

На рисунке показана динамика смертельного травматизма за период январь-декабрь 2010-2016гг.

За 12 месяцев 2016г. на предприятиях  произошло 7 несчастных случаев со смертельным исходом, (за аналогичный период 2015г. – 7 несчастных случая):

- на объектах горнорудной промышленности произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом (за аналогичный период – 3),

- на объектах металлургической отрасли – 1 несчастный случай со смертель-ным исходом (за аналогичный период 2015 года – 1),

- на объектах при эксплуатации подъемных сооружения – 3  несчастных слу-чая со смертельным исходом (за аналогичный период 2015 года – 2).

13.01.2016 в производственном здании ООО "Научно-производственное предприятие "Атомные Технологии» при перемещении листа металла с одного места на другое мостовым краном КМ-5 зав. № 520, рег. 57-1036 из-за неправильной строповки листа произошло смещение груза, что привело к травмированию электрогазосварщика Екимова Д.В., который умер в отделении реанимации 16.01.2016.

Причины смертельного несчастного случая:

1.Неправильная организация производства работ.

2.Низкая эффективность производственного контроля.

3.Низкий уровень знаний требований промышленной безопасности.

4.Нарушение производственной дисциплины, неосторожные действия             исполнителей работ

Принятые меры: Административный штраф на юридическое лицо по ст. 9.1 КоАП РФ, на сумму 300 тыс. рублей.

09.04.2016 в ККЦ ОАО "ММК" при перемещении градупосадочных площадок заливочных кранов конверторного отделения электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Объединенная сервисная компания» Ермолин А.И. получил термические ожоги в результате выброса пламени после заливки чугуна в конвертер № 3. 10.04.2016 от полученных травм скончался.

Причины смертельного несчастного случая:

1. Нарушение технологического процесса, выразившееся:

- выброс горящих газов из конвертера после окончании заливки чугуна, при движении  конвертера в вертикальное положение;

- в наличии влаги в мелкой фракции скрапа, в шихте загруженной в конвертер,  влага образовалась в процессе его погрузки-перегрузки.

Принятые меры: Вынесено постановление на юридическое лицо по ст. 9.1 ч.3 КоАП РФ на штраф на сумму 500 тыс. рублей.

17.05.2016 при проведении разгрузочных работ автомобильным краном М375СО, принадлежащим ЗАО "Южуралмост", в п. Багаряк возле ДРСУ произошло падение бревна, которым  задело близко стоящего дорожного рабочего Байгужина Р.Р., в результате чего рабочий получил травму головы. 09.06.2016 года дорожный рабочий скончался в больнице.

Причины смертельного несчастного случая:

Технические причины:

- Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, а именно ОГУП «Сосновское ПРСД» допустило работу крана с неисправным ограничителем рабочих движений;

2. Неудовлетворительная организация работ, а именно:

-  не определен порядок выделения и направления самоходных ПС на объекты согласно заявкам сторонних организаций;

- не обеспечено   исправное состояние автомобильного крана КС-5579 1997 года выпуска, зав. № 41, рег. № П-33649;

- допущено к эксплуатации ПС с неработоспособными ограничителями;

- допущено на основании приказа сторонней организации к управлению ПС и его обслуживанию крановщика, стропальщика и не аттестованного по промышленной безопасности специалиста, ответственного за безопасное производство работ, с применением ПС - работников сторонней организации;

- не обеспечено соблюдение технологических процессов с ПС, исключающих нахождение работников и третьих лиц под транспортируемым грузом и в опасных зонах;

- не обеспечено непосредственное руководство специалистом, ответственным за безопасное производство работ, с применением ПС,  разгрузки груза с неизвестным весом без разработанной для этого схемы строповки.

Принятые меры: По результатам расследования 26.09.2016 возбуждено административное расследование в отношении ОГУП «Сосновское ПРСД» по ч. 3 ст. 9.1 КоАП. Административное расследование продолжается.

13.06.2016 на горизонте 600м на скреперном полке в блоке № 98 АО "Южуралзолото Группа Компаний" в результате обрушения получил смертельную травму машинист скреперной лебедки участка "Фланговый" Телеумов А.С.

Причины несчастного случая:

1. Нарушение требований трудовой и производственной дисциплины в части выполнения работ без наряд-задания.

2. Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований безопасности на участке «Фланговый» шахты «Центральная».

Принятые меры: Составлены протоколы об административном правонарушении в отношении юридического лица  и должностных лиц.

23.10.2016г. ООО «Подъемник» во время выполнения работ по покраске мостового крана рег.№ П-1092 в цехе №1 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» слесарь-ремонтник упал с подкрановых путей и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Причины несчастного случая:

Неудовлетворительная организация производства работ

11.12.2016 г. в 21час 30 минут с проходчиком Шаткус П.А.  (работником ТОО «ВостокЭнергоИндустрия»)  произошел несчастный случай со смертельным исходом в штреке 5 горизонта 470 м подземного рудника «шахта «Центральная» АО «Южуралзолото Группа Компаний». При движении по рельсовым путям попал под выгон электровоза.

Причины несчастного случая:

1.Нарушение требований  безопасности при перевозке грузов и передвижении по горным выработкам.

2.Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной  безопасности на участке «ВостокЭнергоИндустрия».

Принятые меры: Составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 4 должностных лиц и юридического лица  по ч. 3 статьи 9.1Кодекса об административных правонарушений.

13.12.2016 г. в 05 час 54 минут с  бункеровшиком 3 разряда Леонтьевым С.П.   произошел несчастный случай со смертельным исходом. При выполнении ремонтных работ попал в приемный бункер измельчителя глины ИГ-50-М, на участке измельчения каолина-сырца обогатительной фабрики, расположенного на территории промплощадки ООО «Пласт-Рифей».

Причины несчастного случая:

1.Нарушение бункеровщиком 3 разряда Леонтьевым С.П. трудового распорядка и

дисциплины труда а именно выполнение не порученной работы, в части самовольного спуска в бункер.

2.Нарушение бункеровщиком 3 разряда Латмариным В.А. трудового распорядка и дисциплины труда.

3.Нарушение электрослесарем Ефремовым А.С. трудового распорядка и дисциплины труда.

4.Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, выразившиеся в отсутствие звукового сигнала при запуске измельчителя глины ИГ-50М.

5.Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

Принятые меры: Составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 4 должностных лиц и юридического лица  по ч. 3 статьи 9.1Кодекса об административных правонарушений.

За 12 месяцев 2016г. произошло 10 несчастных случая с тяжелым исходом на подконтрольных предприятиях (за аналогичный период 2015г. – 9 несчастных случая).

- на объектах горнорудной промышленности произошло 4 несчастных случая (за аналогичный период – 2),

- на объектах металлургической отрасли – 1 несчастный случай (за аналогичный период 2015 года – 2),

- на объектах при эксплуатации подъемных сооружения – 5  несчастных случая (за аналогичный период 2015 года – 4).

12.01.2016  на перегрузочном пункте железной руды ОАО "Бакальское рудоуправление" при ремонте пяты ковша экскаватора электрогазосварщик Дульцев В.И. был придавлен днищем ковша к стенки ковша.

Причины несчастного случая:

1.	Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся:

- в отсутствии производственно-технологической документации (производственной инструкции, технологической карты) на выполнение сварочных работ по ремонту экскаватора типа ЭКГ;

- в отсутствии в имеющихся локальных документах ООО «БРУ» (инструкции по охране труда, производственные инструкции, ПОР, технологические карты) мероприятий, по безопасному производству  электрогазосварочных работ при  ремонте экскаватора;

- в отсутствии в наряде-задания мероприятий обеспечивающих безопасному производству  электрогазосварочных работ при ремонте экскаватора по наплавке пяты ковша электрогазосварщиком  Дульцевым В.И.;

-  в не ознакомлении   Дульцева В.И. под роспись с мероприятиями по безопасному производству  электрогазосварочных работ при ремонте экскаватора.

2.	Неэффективная работа службы производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности выразившая в ослаблении контроля за разработкой производственно-технологической документации и организацией безопасного производства ремонтных работ.

08.03.2016 в плавильном цехе № 8 (А56-00739-0010) ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" в результате выброса горячих газов плавильщик Печко А.Ю., находящийся на площадке горновых электроплавильной печи 54, получил ожоги.

Причины, вызвавшие несчастный случай

1.	Несоблюдение технологического режима работы агрегатов.

2.	Неудовлетворительный контроль за приемкой оборудования после планово –

предупредительного ремонта плавильной печи № 54, в части наличие влаги в местах возможного попадания расплавленного металла или шлака.

15.03.2016 в прокатный цех-4  ПАО "Челябинский металлургический комбинат" при зацеплении крюка вспомогательного подъема блочной подвески мостового крана № 16 за ветвь каната главного подъема, произошел перекос блочной подвески вспомогательного подъема, обрыв правой части защитного кожуха и его падения с высоты ориентировочно - 8 м, в результате оператор ПУ-4 стана горячей прокатки Досмухаметов С.К. получил травму.

Причины несчастного случая:

Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.

Недостаточный контроль за исправным состоянием оборудования, со стороны специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии по механической части.

Пред началом установки валка в клеть ответственный за безопасное производство работ ПС не проконтролировал, что блочная подвеска находилась в верхнем положении.

Нарушение требований охраны труда и требований производственной инструкции со стороны машиниста крана.

На предприятии не разработана, не утверждена, не доведена под роспись должностная инструкция для специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

23.03.2016 на ООО "БВК" при проведении работ подъемным сооружением (кран козловой № 26, зав. № 3770) по сборке формы, сборщик форм Устюжанин В.А. находясь между формами, допустил включение крана и был зажат между формами.

Причины несчастного случая:

Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда выразившаяся:

- отсутствие инструкции по охране труда.

2.	Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся:

- в невыполнении начальником смены, начальником участка, мастером участка должностных инструкций;

- в невыполнении сборщиком форм Устюжанином В.А. производственной инструкции.

31.08.2016 в цехе оснастки и инструмента на инструментальном производстве АО "Автомобильный завод "Урал" при подъеме пуансона мостовым электрическим краном рег. П-35206, одна из металлических заготовок вылетела из технологического отверстия пуансона и при этом травмировала слеваря-инструментальщика Токарев в область лица.

Причины несчастного случая:

. 1. Конструктивные недостатки оборудования, выразившиеся в изготовлении плиты пуансона не в соответствии с конструкторской документацией ООО «ЗШП».

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся:

- в неудовлетворительной организации ведения работ подъёмными сооружениями, не в соответствии с правилами безопасности и технологическими регламентами (схемами строповки);

- в не осуществлении непосредственного руководства работами по подъёму груза при отсутствии схем строповки;

- в отсутствии контроля за выполнением крановщиком, стропальщиком производственных инструкций по охране труда;

- в отсутствии и контроля за тем, чтобы на местах производства работ ПС были вывешены или выданы на руки стропальщикам, крановщикам графические изображения способов обвязки и зацепки (схемы строповки) грузов;

- в отсутствии контроля за соблюдением подчиненными работниками требований охраны труда, инструкций по охране труда;

- в не обеспечении правильной организации работ и рабочих мест в части безопасности труда; в не обеспечении безопасности работников при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов;

- в неудовлетворительной организации работы по обеспечению безопасности труда работающих; в недостаточном контроле за соблюдением требований стандартов, правил, норм охраны труда в проекте на установку новой техники и технологию;

- в нарушении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта в части: соблюдения положений Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; соблюдения положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Принятые меры: Составлены протоколы по ч.1 ст.9.1 КоАП на должностное и на юридическое лицо.

17.09.2016 произошел несчастный случай с тяжелым исходом с  электрослесарем по ремонту и обслуживанию оборудования участка ВШТ рудника «Чебачий» ОАО «Александринская горнорудная компания» Бутузовым М.И.  При проверке работы надшахтного технологического комплекса копра ствола «Скипо-Клетевой»  на отметке + 8 м, зашел в опасную зону движения вагонеток и получил травму правой ноги.

Причины несчастного случая:

Основная причина:

1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (код 13).

Сопутствующие причины:

2. Неудовлетворительная организация производства работ (код 08).

22.09.2016 (сообщение от ООО «Источник») при выполнении погрузочно-разгрузочных работ по адресу г. Челябинск, ул. Валдайская, 13 В, при установке подъемного сооружения TADANO TR-250M, подлежащего учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, для проведении складирования железобетонных изделий, крюком травмирован (травма головы) водитель погрузчика Лобанов Д.Ю., работник ООО «Источник». Кран принадлежит гражданину Бегашеву Антону Анатольевичу.

12.10.2016 произошел несчастный случай с тяжелым исходом с машинистом электровоза Кусик С.Н. в горной выработке – Пилот тоннель Правого перегонного тоннеля (на ПК 87+55), находящийся на горизонте - 43 м строительной площадки ствола № 252 станции «Торговый Центр»    ОАО «Челябметрострой».

Причины несчастного случая:

Основные:

1. Нахождение на рабочем месте пострадавшего Кусик С.Н. в состоянии алкогольного опьянения.

2. Использование не сертифицированной лестницы для доставки материалов.

3. Выполнение Кусиком С.Н. работ, не предусмотренных полученным наряд – заданием.

Сопутствующие:

4. Не надлежащее осуществление со стороны части руководителей и специалистов ОАО «Челябметрострой» производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при выполнении работ в забое станции «Торговый центр».

5. Не проведение 11.10.2016г. во 2-ю технологическую смену ежедневного медицинского осмотра работников, занятых на подземных работах.

6. Не обеспечение безопасных условий труда при подъеме грузов. Работы на высоте более 1,3метра проводились не на площадке со сплошным настилом, а с приставной лестницы в одно лицо без страхующего работника.

7. Личная неосторожность пострадавшего Кусика С.Н.

23.11.2016 произошел несчастный случай с тяжелым исходом с горнорабочим подземным  Мартыненко И. Н. в горной выработке  станция «Торговый  центр» (на ПК 88+24), строительной площадки ствола № 252   ОАО «Челябметрострой».

Причины несчастного случая:

Основные:

1. Отклонение от требований проекта производства работ – осуществление подъема инструмента (отбойного молотка).

2. Выполнение не предусмотренных выданным на рабочую смену письменным наряд – заданием работ.

3. Нарушение трудовой и производственной дисциплины, требований охраны труда при подъеме инструмента – отбойного молотка.

Сопутствующие:

4. Не надлежащее осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при выполнении работ на  станции «Торговый центр».

18.12.2016 ООО «Энергометаллургмонтаж» при передвижении по тормозному настилу вне проходной галереи в зоне удлинения пролета МНЛЗ-5 ККЦ ПАО «ЧМК» движущимся мостовым краном электросварщик (работник ООО» ЭММ») был прижат к колоне и ограждению галереи.

Расследование продолжается

Итоги расследования учетного травматизма позволили сделать вывод о том, что наибольшее количество несчастных случаев произошло по организационным причине, а именно:

- неудовлетворительная (неправильная) организация производства работ,

- неэффективность или отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности,

- нарушение технологической дисциплины, неосторожное или несанкционированные действия исполнителей работ.

По итогам расследования виновные привлечены к административной ответственности, материалы расследования переданы в органы прокуратуры.

Курганская область

За 12 месяцев 2016 года,  в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, аварий и несчастных случаев со смертельным исходом, с тяжёлым исходом не зарегистрировано.  За аналогичный период 2015 года произошел 1 несчастный случай со смертельным исходом на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности, аварий и несчастных случаев с тяжёлым исходом не зарегистрировано.

За 12 месяцев 2016 года на объектах электроэнергетики, подконтрольных Уральскому управлению, произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом, зарегистрирована авария на объектах теплоэнергетики (на тепловых сетях котельной № 1) МУП «Водоканал» с. Целинное Курганской области.

Авария привела к перерыву в теплоснабжении потребителей на срок более 24 часа и  расследовалась территориальной комиссией Ростехнадзора.

Описание причин возникновения и развития аварийной ситуации на тепловых сетях котельной №1 МУП «Водоканал» с. Целинное Курганской области.

В смену с 08 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. 13.01.2016 около 13 часов (точное время в сменном журнале не зафиксировано, температура наружного воздуха минус 18,0°С) в котельной № 1 произошло резкое снижение гидравлических параметров теплоносителя и увеличение расхода воды на подпитку тепловой сети с 3,0 м3/ч до 8,0 м3/ч (расчетная величина, т.к. определить точный объем подпиточной воды не представляется возможным, узел учета расхода подпиточной воды в тепловую сеть отсутствует). В период с 13 часов (13.01.2016) до 02 ч. 19 мин (14.01.2016) неконтролируемые утечки увеличивались, увеличивался расход воды на подпитку тепловой сети, гидравлические параметры (давление прямой и обратной сетевой воды) теплоносителя снижались. Давление во всасывающем патрубке сетевых насосов наружного контура (тепловой сети) достигло уровня ниже кавитационного запаса (менее 0,45 кгс/см2), что соответственно привело к срыву сетевого насоса (давление в напорном патрубке сетевых насосов наружного контура в сменном журнале персоналом, находящимся на смене, не зафиксировано).

Аварийной службой структурного подразделения «Тепловые сети» ОАО «Курганская генерирующая компания» в период с 14 ч. 00 мин (14.01.2016) до 11ч. 00 мин. (15.01.2016) произведена замена (перетрассировка) аварийного участка проложенных подземным способом магистральных трубопроводов прямой и обратной сетевой воды т/с котельной № 1 на новые магистральные трубопроводы (Dн  = 219,0 мм, проложенных надземно над а/д по ул. Северная, с.Целинное, в виде П-образного компенсатора).

Первоначальное повреждение сетевого трубопровода произошло из-за образования единичных сквозных коррозионных отверстий диаметром 1 - 3 мм вследствие развития язвенной коррозии с наружной поверхности. Дальнейшее развитие повреждения сопровождалось преимущественно общей коррозией, чему способствовал вытекающий из отверстий теплоноситель.

Поврежден участок магистрального трубопровода сетевой воды котельной № 1 (Dн  = 325,0 мм, прокладка – подземно, 1972 год ввода в эксплуатацию, протяженность участка около 70 метров) в месте отвода (на западную часть с. Целинное), также участок магистрального трубопровода прямой сетевой воды (Dн  = 219,0 мм прокладка – подземно и надземно, 1972 год ввода в эксплуатацию, протяженность участка около 5 метров).

Описание (перечень) выявленных в ходе расследования причин аварийной ситуации недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления и монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварийной ситуации или затруднявших ликвидацию аварийной ситуации:

1. МУП «Водоканал» не производились: техническое освидетельствование тепловых сетей котельной № 1; теплотехнические испытания и инструментальные измерения т/с, что является недостатком эксплуатации (неконтролируемый износ теплопроводов, проложенных подземным способом) и предпосылкой аварийной ситуации (документация (за исключением представленного «Акта гидравлических испытаний магистральных трубопроводов котельной № 1 и сетей потребителей» от 31.07.2015 № 565/2), подтверждающая проведение (производство) теплотехнических испытаний и инструментальных измерений т/с не представлена – отсутствует).

Нарушение требований: п.п. 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

2. МУП «Водоканал» не представлены (отсутствуют): фактически соответствующие исполнительные чертежи тепловых сетей котельной № 1; технический паспорт тепловой сети котельной № 1 (на представленной МУП «Водоканал» схеме т/с, в представленном «Акте приема-передачи объектов коммунального хозяйства», в балансовых документах организации отсутствуют трубопроводы сетевой воды с наружным диаметром 300 мм), что привело к потере времени на переизготовление бандажей, т.к. приготовленные бандажи (типа – хомут) были изготовлены из участков трубопровода с наружным диаметром 219 мм. В аварийную службу структурного подразделения «Тепловые сети» ОАО «Курганская генерирующая компания», доставлявшую на место аварии расходные материалы (необходимые для замены аварийного участка магистрального трубопровода) передана информация «О повреждении трубопровода Dн = 219,0 мм»), в результате произведена замена (перетрассировка) аварийного участка магистральных трубопроводов прямой и обратной сетевой воды т/с котельной № 1, проложенных подземным способом, на новые магистральные трубопроводы путем стыковки трубопроводов разных диаметров, что явилось затруднением (увеличением времени на производство сварочных работ) для ликвидации аварийной ситуации. Нарушение требований: п. 2.8.1., приложение № 5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

3. В МУП «Водоканал» (котельная № 1) отсутствуют: план тепловой сети (масштабный); оперативная и эксплуатационная (расчетная) схемы; профили теплотрасс по каждой магистрали с нанесением линии статического давления; план тепловой сети (с нанесением соседних подземных коммуникаций (кабельных каналов) в зоне не менее 15 м от проекции на поверхность земли края строительной конструкции тепловой сети или бесканального трубопровода по обе стороны трассы, что привело к потери времени по осуществлению начала производства земляных работ, необходимых для освобождения от земельного покрытия аварийного участка подземного (проложенного на глубине около 2 метров) напорного магистрального трубопровода т/с (согласно протоколу опроса от 22.01.2016 гл. инженера Уразбекова Р.К., данный вид работ согласовывался ОАО «Ростелеком» с. Целинное).	Нарушение требований: п. 6.2.5. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

4. В котельной № 1 отсутствует обработка (водоподготовка) исходной (подпиточной) воды наружного контура тепловой сети потребителей, а также контроль качества исходной воды. Обязательные требования для обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок (водогрейного котла типа «КВС – 1,6», входящего в состав тепловой схемы наружного контура), трубопроводов сетевой воды и др. теплоэнергетического оборудования без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла, что является недостатком эксплуатации и предпосылкой аварийной ситуации. Нарушение требований: п.п. 6.2.53., 12.4 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; Раздела 12 СНиП II-35-76 («Котельные установки» Актуализированная редакция - СП 89.13330.2012);

5. МУП «Водоканал» не производится контроль за состоянием подземных магистральных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций, а именно: плановые шурфовки на тепловых сетях котельной № 1 не производятся, т.к. документация, подтверждающая проведение данного вида работ, не представлена (отсутствует); отсутствует (в соответствии) план тепловой сети с отметками мест и результатами плановых шурфовок, мест аварийных повреждений, мест затоплений трассы и переложенных участков т/с; руководитель и ответственные лица МУП «Водоканал» не владеют информацией о находящихся в эксплуатации трубопроводах сетевой воды с Dн = 300 мм; в МУП «Водоканал» отсутствуют результаты шурфовок и контроля т/с (замеры толщин стенок трубопроводов сетевой воды, проложенных подземных способом), что является недостатком эксплуатации (неконтролируемый износ теплопроводов проложенных подземным способом) и предпосылкой аварийной ситуации.	Нарушение требований: п.п. 6.2.5., 6.2.37. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

6. В котельной № 1 отсутствует режимная карта узла подпитки тепловой сети, с указанием допустимых значений расходов и давлений сетевой воды в подающем, обратном (и подпиточном) трубопроводах, соответствующих гидравлическому режиму для отопительного периода, отсутствует контроль расхода подпиточной воды наружного контура т/с, что является недостатком эксплуатации (увеличение или снижение утечек т/с не контролируется) и предпосылкой аварийной ситуации.	Нарушение требований: п. 6.2.61. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

На текущую дату МУП «Водоканал» выполнены пункты Перечня противоаварийных мероприятий Акта расследования причин аварии от 03.02.2016.

На объектах электроэнергетики, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора (по Курганской области), за 12 месяцев 2016 года зарегистрировано два несчастных случая со смертельным исходом.

1. Обстоятельства несчастного случая ООО «Ремстроймаш».

В 19 час. 40 мин. 01.04.2016 г. произошел несчастный случай со слесарем механо-сборочных работ ООО «Ремстроймаш» Малышкиным Г.И., 1991 года рождения.

В ходе расследования установлено:

- Малышкин Г.И. самовольно поднялся на наливную технологическую емкость и взялся за трубу линии освещения, что запрещено п.п.1.2.2. и п.п.4.3. «Инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ» № 27, утвержденной директором ООО «Ремстроймаш» Архиповым М.С. в 2014 г.

- труба, на которой были установлены фонари освещения емкостей, в момент касания оказалась под напряжением 220В - по заключению государственного инспектора Курганского отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора;

- при замыкании электрической цепи рукой Малышкина Г.И. не сработал автоматический выключатель - по заключению государственного инспектора Курганского отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора;

- автоматический выключатель не сработал из-за нарушения целостности заземления трубы линии освещения - по заключению государственного инспектора Курганского отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора;

- отсутствовали испытания, измерения сопротивления изоляции электропровода и металлосвязи - по заключению государственного инспектора Курганского отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора;

- Малышкин Г.И. взялся руками за металлическую трубу линии освещения емкостей, находящуюся под напряжением 220В и так как он находился на наливной технологической емкости, имеющей связь с землей, которая имела естественное заземление через технологические трубопроводы - по заключению государственного инспектора Курганского отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора;

- предварительная причина смерти Малышкина Г.И. - поражение техническим электричеством,  согласно письмуначальника  ГКУ «КОБСМЭ»  от 05.04.2016 № 490.

-  Малышкин Г.И. был обеспечен сертифицированной спецодеждой и спецобувью, согласно действующим на предприятии нормам выдачи специальной одежды и других СИЗ, был обут в ботинки «Стандарт», подошва выполнена из однослойного полиуретана.

- периодический медицинский осмотр пройден в декабре 2015 г., ограничений нет.

- инструктаж по электробезопасности проведен Малышкину Г.И. главным энергетиком Кузнецовым А.Е.  01.12.2015 г.

- при исследовании в крови  Малышкина Г.И. этиловый алкоголь не обнаружен.

- ответственными за исправность электрооборудования являются главный инженер Филиппов Г.Н. (п.п.4.4.1., п.п.5.2. «Должностная инструкции главного инженера» утверждённая директором ООО «Ремстроймаш» Архиповым М.С. в 2015 г., п.1.3., ПОТЭЭ)  и главный энергетик Петров А.А.(п.п.4.4.1, п.п.4.3.1. п.п.5.2. «Должностная инструкция главного энергетика» утвержденная директором ООО «Ремстроймаш» Архиповым М.С. в 2015 г., п.п.1.3. ПОТЭЭ).

- Главный инженер Филиппов Г.Н. и главный энергетик Петров А.А. не обеспечили выполнение испытаний сопротивления изоляции металлосвязи (п.п.1.2.9. ПТЭПП);

- Начальник участка нестандартного оборудования Третьяков О.В. не обеспечил должный контроль за работой подчиненных ему работников (п.п.3.2.4. «Должностная инструкция начальника УНО №1», утвержденная  исполнительным директором ООО «Ремстроймаш» Мазириком Г.А. 2015 г.).

Причины, вызвавшие несчастный случай:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в недостаточном контроле за безопасным производством работ. Нарушен п.п.3.2.4. «Должностная инструкция начальника УНО №1», утвержденная исполнительным директором ООО «Ремстроймаш» Мазуриком Г.А. в 2015 г.

2. Нарушение требований безопасности. Нарушены п.п.1.2.2., п.п.4.3 «Инструкция по охране труда для слесаря механосборочных работ» № 27, утвержденная директором ООО «Ремстроймаш» Архиповым М.С. в 2014 г.

Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая:

1. Третьяков О.В. - начальник участка нестандартного оборудования №1 - нарушил п.п.3.2.4. «Должностная инструкция начальника УНО № 1», утвержденная исполнительным директором ООО «Ремстроймаш» Мазуриком Г.А. в 2015 г.;

- Филиппов Г.Н. - главный инженер - нарушил п.п.4.4.1., п.п.5.2. «Должностная инструкция главного инженера» утвержденная директором ООО «Ремстроймаш» Архиповым М.С. в 2015 г., п.1.3. ПОТЭЭ, п.п.1.2.9. ПТЭПП;

- Петров А.А. - главный энергетик - нарушил  п.п. 4.4.1, п.п.4.3.1., п.п.5.2. «Должностная инструкция главного энергетика» утвержденная директором ООО «Ремстроймаш» Архиповым М.С. в 2015 г., п.1.3. ПОТЭЭ, п.п.1.2.9.ПТЭПП.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки:

1. Провести внеплановый инструктаж по охране труда со всем персоналом предприятия с обсуждением обстоятельств и причин данного несчастного случая. Срок: 22.04.2016.

2. Выполнить ремонт линии освещения, емкостей. Срок: 22.04.2016.

3. Всему электротехническому персоналу ООО «Ремстроймаш» пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии Уральского управления Ростехнадзора. Срок: до 16.05.2016.

4. Выполнить испытания сопротивления изоляции электропроводок, металлосвязей рабочего и защитного заземления на всем предприятии. Срок: до 01.06.2016.

5.  Назначить ответственного  по предприятию за электрохозяйство,  и его заместителя. Срок: до 16.05.2016.

6. Повторное ознакомление с Правилами внутреннего трудового распорядка в ООО «Ремстроймаш». Срок: до 30.03.2016.

На сегодняшний день ООО «Ремстроймаш» выполнило все пункты предписаний, указанные в акте расследования причин несчастного случая на производстве.

2. Обстоятельства несчастного случая ОАО «Завод Старт».

04.05.2016 произошел несчастный случай со смертельным исходом с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда участка № 23  ОАО «Завод Старт» Пермяковым Алексеем Владимировичем, 1984 г. рождения.

В ходе расследования несчастного случая в ОАО «Завод Старт» установлено:

04.05.2016 с 08.00 часов до 12.00 часов электромонтер Пермяков А.В. выполнял работы по ремонту кран-балки в механосборочном цехе № 11.  В  13.00 часов, по устному указанию начальника участка № 23 Верхотурцева А.Н., электромонтер Пермяков А.В. приступил к подключению сварочного аппарата в механосборочном цехе № 14, проводившемуся согласно Перечня работ, разрешённых в порядке текущей эксплуатации, утверждённого 07.10.2015. После подключения аппарата, наладчик сварочного оборудования цеха № 14 Медников В.В. сказал, что вентилятор сварочного аппарата вращается в противоположную сторону и нужно поменять фазировку кабеля сварочного аппарата в распределительном щите 0,4 кВ № 26. Пермяков А.В. ушёл к распределительному щиту 0,4 кВ № 26, чтобы произвести переключение (поменять фазировку). По истечении 5—7 минут наладчик сварочного аппарата Медников В.В. забеспокоился, что Пермякова А.В. нет и пошел к распределительному щиту 0,4 кВ № 26. Подойдя к распределительного щиту, Медников В.В. увидел, что Пермяков А.В. сидит  у щита на корточках в неестественной позе, а голова находится в сборке. Медников В.В. схватил Пермякова А.В. за куртку спецодежды со стороны спины и оттащил его на безопасное расстояние, потом отключил рубильник. Электросварщик цеха № 14 Скурихин В.М. позвонил в скорую медицинскую помощь г. Далматово. Фельдшер скорой медицинской помощи констатировала смерть Пермякова А.В.

Причины, вызвавшие несчастный случай, и виновные должностные лица

I. Верхотурцев Н. Л. – начальник энергомеханического отдела, исполняющий обязанности ответственного за электрохозяйство завода заместителя начальника энергомеханического отдела - главного энергетика Верхотурцева А.Н.

- При проведении внеочередной проверки знаний электромонтёра Пермякова А.В.  не удостоверился в достоверности представленных документов, подтверждающих предыдущую проверку, оценку знаний и группу по электробезопасности электромонтёра Пермякова А.В. (п. 3.2, п. 4.13 Должностной инструкции; п. 1.2.6, п. 1.4.33, п. 1.4.39  (ПТЭЭП) приложение № 6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), утвержденных приказом Минтруда России от 24 июля 2013 № 328н).

II. Верхотурцев А.Н. – заместитель начальника энергомеханического отдела - главный энергетик, приказом директора ОАО «Завод Старт» от 29.01.2009 № 21 назначеный ответственным за электрохозяйство завода, не изложил при составлении в 2015 г. Инструкции № 98 по технике безопасности для электромонтёров 23 участка требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации  (п. 1.2.6 ПТЭЭП; п. 16.1 ПОТЭЭ).

III. Пермяков А.В. - электромонтёр участка № 23 энергомеханического отдела, оперативно-ремонтный персонал. При изменении фазировки жил питающего кабеля сварочного аппарата в распределительном щите 0,4 кВ № 26 механосборочного цеха № 14 не произвёл отключение рубильника щита для снятия напряжения с зажимов предохранителей, к которым были присоединены жилы питающего кабеля сварочного аппарата (п. 5 Должностной инструкции оперативно-ремонтного персонала; п. 8.6 ПОТЭЭ).

Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению возникновения подобных происшествий

Со всем электротехническим персоналом предприятия провести внеплановый инструктаж по теме: «обстоятельства несчастного случая, происшедшего с электромонтером Пермяковым A.В. Причины вызвавшие несчастный случай», срок 01.06.2016.

Переработать инструкцию по технике безопасности № 98  для электромонтеров 23 участка, срок 01.06.2016 г.

Начальнику участка № 23 ОАО «Завод Старт» Верхотурцеву А.Н. пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии Уральского управления Ростехнадзора, срок 01.07.2016.

Электротехническому персоналу ОАО «Завод Старт» пройти внеплановую проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии предприятия, срок 15.07.2016.

Руководителям и членам аттестационной комиссии ОАО «Завод Старт» пройти внеочередную аттестацию в комиссии Уральского управления Ростехнадзора, срок 01.07.2016.

На сегодняшний день ОАО «Завод Старт» выполнил все пункты предписаний.

За 12 месяцев 2016 г. на опасных производственных объектах, расположенных на территории Курганской области, зарегистрировано 5 инцидентов: 2 по газовому надзору, 1 по надзору за химически опасными производственными объектами, 2 - по котлонадзору.

1) 04.01.2016 в 12 час. 05 мин. в г. Кургане по пр. Конституции, 47 при наезде грузового автомобиля на участок газопровода кузовом был деформирован стальной надземный газопровод низкого давления Ø108 мм, входящий в состав ОПО Сеть газоснабжения г. Кургана АО «Кургангоргаз»; для замены деформированного участка газопровода от газоснабжения отключено 4 многоквартирных жилых дома: пр. Конституции 47, 49, 51, ул. Техническая, 12а; 04.01.2016 АО «Кургангоргаз» окончены ремонтно-восстановительные работы, произведены испытания газопровода на герметичность, газоснабжение восстановлено в 22 час. 14 мин.

2) 09.02.2016 в 20 час. 28 мин. на опасном производственном объекте («Площадка главного корпуса» тепловой электростанции), эксплуатируемом ООО «Курганская ТЭЦ» (ТЭЦ-2) (225,177 МВт) аварийно отключен персоналом Блок №1 (113, 1 МВт) из-за аварийного отключения ГДК-3. Станция снизила рабочую мощность на 113, 1 МВт. ГДК-1 находился в ХР. Причина аварийного отключения ГДК-3 – сбой программного обеспечения. 09.02.2016 в 20 час. 36 мин. аварийно отключен персоналом Блок №2 (112,077 МВт). Причина – не подготовлен температурный режим горения газа. ГДК-2 отключился действием защиты по повышению давления газ за второй ступенью (после аварийного отключения ГДК-3).

В 21 час. 29 мин. отключился единственный находившийся в работе Блок №1 (113,1 МВт) с нагрузкой 20 МВт действием защиты по понижению температуры газа перед 1ГТ. Станция снизила нагрузку с 20 МВт до 0 МВт, без потери собственных нужд.

В 23 час. 04 мин. 1ГТ Блока №1 включена в работу, после перезагрузки АСУ ТП. В 23 час. 24 мин. 1ПТ Блока №1 включена в работу. В 22 час. 27 мин. 2ГТ Блока №2 включена в работу. В 23 час. 06 мин. 2ПТ Блока №2 включена в работу. Последствий для потребителей не было.

3) 09.06.2016 в 15 часов 00 мин. на ОПО «Площадка производства лекарственных средств медицинского назначения» ОАО «АК «Синтез» произошло срабатывание аварийной сигнализации о неисправности сушилки  FBD-100 для сушки таблетной массы препарата - ибупрофен после произошедшего хлопка внутри сушильной камеры. При осмотре сушилки было обнаружено почернение и оплавление рукавного фильтра и верхнего слоя таблетной массы в корзине. Пламенного горения и тления внутри сушилки не наблюдалось. Ликвидация инцидента была завершена собственными силами предприятия за 15 мин. Экономический ущерб составил 0 (ноль) рублей.

Техническими причинами инцидента явилось то, что рукава мешкового фильтра были выполнены из ткани фильтровальной полиэфирной суровой, не обеспечивающей отвод статического электричества, тем самым была нарушена электрическая связь кольца рукавных  фильтров с корпусом сушилки; нарушение электрической связи инициировало накопление зарядов статического электричества при интенсивном перемешивании гранулята таблетной массы ибупрофена. Условия стекания заряда были нарушены, предположительно произошло образование искры, и как следствие, локальная вспышка взвеси таблетной массы.

4) 05.09.2016 в 07 ч. 15 мин. на ОПО Курганская ТЭЦ ОАО КГК (ТЭЦ-1, нагрузка тепловой электростанции 70,0 МВт) в результате сбоя программы управления серводрайвером произошла потеря управляемости регулирующих клапанов и самопроизвольное закрытие стопорного крана турбоагрегата (далее т/а) ст. № 6, изменение теплотехнических параметров котлоагрегата (далее к/а) №10, находящегося в работе и его отключение от главного паропровода действием защиты «повышение уровня воды в барабане котла». После чего электрическая нагрузка ТЭЦ снижена до 0 МВт.

05.09.2016 в 09 ч. 25 мин. после перезагрузки серводрайвера восстановлена управляемость регулирующих клапанов, включены т/а ст. № 6 в сеть и к/а ст.№10 в главный паропровод, электрическая нагрузка станции восстановлена до 70,0 МВт.

5) 19.10.2016 в 20 ч. 31 мин. на ОПО «Площадка главного корпуса» ООО «Курганская ТЭЦ» (ТЭЦ-2) в результате ошибочных действий оперативного персонала (начальника смены котлотурбинного цеха) при проведении гидравлических испытаний котла-утилизатора ст. № 2 после среднего ремонта ошибочно закрыта (путем воздействия на ключ управления) главная паровая задвижка, находящегося в работе котла-утилизатора ст. № 1, вследствие чего произошел останов рабочего энергоблока ст. № 1 и сброс станционной нагрузки с 106,0 МВт до 0 МВт. После чего в течение 40 мин. оперативным персоналом ООО «Курганская ТЭЦ» станционная мощность восстановлена до 106,0 МВт.

Все инциденты, произошедшие на опасных производственных объектах, расследованы комиссиями АО «Кургангоргаз», ООО «Курганская ТЭЦ» и ОАО «АК «Синтез».

На объектах электроэнергетики за отчетный период произошло 35 инцидентов. Причиной 9 инцидентов стали поломки оборудования (обрыв провода, разрушение гирлянды изолятора). По другим причинам: ложное срабатывание защиты (9 инцидентов), повреждение линий электропередач деревьями, выпавшими из лесного массива (4 инцидента), при несанкционированной вырубке деревьев (3 инцидента), неисправность газодожимного компрессора (ТЭЦ-2) (5 инцидентов), аварийное отключение турбогенератора из-за неисправности технологического оборудования (2 инцидента), потеря каналов связи (3 инцидента).

За аналогичный период 2015 года на объектах электроэнергетики произошло 66 инцидентов.